6.3. Водна енергия

Енергийният потенциал на водния ресурс, който се използва за производство на електроенергия от ВЕЦ е силно зависим от сезонните и климатични условия. Оценката на ресурса се свежда до определяне на водните количества(m3/s).

(Справка: http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc))

Водно Електрическите Централи (ВЕЦ) преобразуват потенциалната енергия на водатапосредством задвижване	на турбина. Този

вид електроцентрали са относително широко разпространени в България поради планинския й терен. Произведената електрическа енергия от ВЕЦ   в   електроенергийния   баланс   на страната възлиза на около 7,7%.

Условно обособена част сред хидроенергийните обекти са малките ВЕЦ с максимална мощност до 10 МW. Те се характеризират с по-малки изисквания  относно сигурност, автоматизиране, себестойност на продукцията, изкупна цена и квалификация на персонала. Тези характеристики предопределят възможността  за бързо започване на строителството и за влагане на капитали в дългосрочна инвестиция с минимален финансов риск. Малките ВЕЦ могат да се изградят на  течащи води, на питейни водопроводи, към стените на язовирите, както и на някои напоителни канали в хидромелиоративната система. Малките ВЕЦ са подходящи за отдалечени от електрическата мрежа потребители, могат да бъдат съоръжавани с българско технологично оборудване и се вписват добре в околната среда, без да нарушават екологичното равновесие.

ВЕЦ са най-значителният възобновяем източник на електроенергия в електроенергийния баланс на страната. С цел увеличаване производството от ВЕЦ и намаляване количеството на замърсители и парникови газове от ТЕЦ, изпълнението  на проекти за изграждане на нови хидроенергийни мощности е приоритет. Тези проекти могат да се осъществяват и като проекти за съвместно изпълнение съгласно гъвкавите механизми на Протокола от Киото по примера на стартиралия проект „Цанков камък”. Този механизъм дава възможност за допълнително финансиране на проектите.

За община Пордим приложими са: МИКРО, МИНИ и МАЛКИ ВЕЦ

Микро и мини ВЕЦ могат да работят както автономно така и паралелно.

При автономна работа осигуряват устойчиво захранване на консуматорите, при

работа в паралел могат да работят както в локална мрежа така и свързани към

електроразпределителната мрежа.  Предлаганите хидроагрегати се отличават с

с надеждна и устойчива работа.

Технически характеристики.

| Хидроелектро-станция (ВЕЦ) модел | Мощност на турбината кВт | Честота на въртене об/мин | Диа-метър на работ-ното колело, м | Диапазон на напора м | Диапазон на дебита м3/с | Окомплектовка на доставката | Тегло на оборудването, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Габарити, мм |  |
| МИКРО ХИДРОЕЛЕКТРОСТАНЦИ (МИКРО ВЕЦ) |  |
| Микро ВЕЦ ПР 5-Г-20 (ПР 20-5-Б-В) | 2,7 …. 5,0 | 1500,0 | 0,2 | 3,0.... 5,0 | 0,12… 0,16 | (1) | 260 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1600х400х 685 |  |
| Микро ВЕЦ ПР 7-Г-20 | 3,0 …. 10,0 | 1500,0 | 0,2 | 4,0.… 7,5 | 0,13... 0,24 | (1) | 310 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1600х400х 685 |  |
| Микро ВЕЦ ПР 7-Г-30 | 3,0 …. 25,0 | 1500,0 | 0,3 | 3,0…. 7,0 | 0,4…. 0,5 | Хидро- турбина (2) | 450 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2400х1270х650 |  |
| Микро ВЕЦ ПР 10-ГМ-40 | 10,0... 25,0 | 750,0 | 0,4 | 3,0…. 7,0 | 0,45… 0,5 | Хидро-турбина (2) | 1980 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2300х2600х1500 |  |
|  | 28,0… 50,0 | 1000,0 |  | 6,0… 10,0 | 0,58… 0,8 |  | 1985 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2300х2600х1500 |  |
| Микро ВЕЦ ПР 7-ГS-46 | 15,0… 50,0 | 1000,0 | 0,46 | 3,0.... 7,0 | 1,1.... 1,3 | Хидро-турбина (2) | 1000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2395х2200х1000 |  |
| Забележки: – хидротурбина, генератор, регулатор на честота и напрежението, баластно съпротивление; - генератор, регулатор на честотата и напрежението в окомплектовката за доставка не влиза и се поръчва отделно по договор с производител на това оборудване ОБОРУДОВАНЕ ЗА МИНИ ВЕЦ |  |
| Хидротурбина - радиално-осева модел РО 30-ГМ-65 за мини ВЕЦ | 150,0 … 400,0 | 500,0 | 0,65 | 12,0... 23,0 | 1,0.... 2,4 | Хидро-турбина (2) | 6653 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2740х5100х5800 |  |
| Хидротурбина пропелерна тип ПР 10-В-180 | 200,0… 430,0 | 150,0 | 1,8 | 2,5…. 5,0 | 9,5… 10,5 | Хидро-турбина (2) | 20552 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5530х3400х3100 |  |
| Забележки: (2) - генератор, регулатор на честотата и напрежението в окомплектовката за доставка не влиза и се поръчва отделно по договор с производител на това оборудване |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ за МАЛКИ ВЕЦ |  |
| Хидротурбини с регулируеми лопатки (Каплан) и радиално-осева (Франсис) за малки ВЕЦ | 1000,0 … 10000,0 | * | * | 6,0 … 75,0 | * | Хидро-турбина | * |  |

Водните ресурси на общината включват река Осъм, преминаваща през землището на с.Тотлебен и язовир "Каменец", които са от национално значение и 16 микроязовира, общинска собственост. Има разминаване в данните на трите ведомства,  отговарящи за контрола и експлоатацията им. Приема се общ използваем потенциал в средно статистически валежен сезон  над 300 кВт. - на съществуващите язовири (след енергиен одит и конструктивно обследване ще се прецени допълнително, като в заданието се иска и преценка потенциала и на проточните води на  реките в общината)...

6.4. Геотермална енергия:

Геотермалната енергия включва: топлината на термалните води, водната пара и нагретите скали, намиращи се на по-голяма дълбочина.

(Справка: http://www.seea.government.bg/documents/NDPVEI_final_25_09_06.doc))

Енергийният потенциал на термалните води се определя от оползотворения дебит и реализираната температурна разлика (охлаждане) на водата..

На територията на Общината няма данни за геотермика…

6.5. Енергия от биомаса:

(Справка:http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bgBG&Id=461 НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИОМАСАТА ЗА ПЕРИОДА 2008-2020 г.)

6.5.1. Използването на биомаса от горското стопанство и свързаните с него промишлености - данни за добива, оползотворяването и потенциала на дървесината, получена от санитарна сеч, на територията на общината.

Q-Топлотворна способност (kJ)                 1kJ=0.23kkal=0,27kWh

| Вид на горивото | Qm0 | Qm12 | Вид на горивото | Qm0 | Qm12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бял бор Смърч Бук Дъб Топола Върба Кора – игл. дърв. Енергийни трески- игл. дървесина при Qm50 | 20,8 20,2 19,7 19,8 17,7 16,7 17,2 9,8 | 19,4 18,9 18,4 18,5 16,5 15,3 16 | Слама – пшеница Слама – ръж Дърв. – стърготини Конопен паздер Дърв. брикети Течно гориво Каменни въглища Каф. кам. въглища | 15,9 15,4 16,8 18,3 19,5 42,7 29,7 20,6 | 15,2 14,2 15,6 18,2 18,0 - - - |

Съгласно справка, получена от Горското стопанство в региона – добиваната дървесина за горене и неизползвания вършинак - коефицентите 1.5 и 0.5 е средно претеглена между мека и твърда дървесина.

| Култури | Засети площи (ха) | Среден рандеман на не -използваема биомаса (т/ха) | Производствена Биомаса за отопление (т/ха) | Средна топлотворна способност (кВтч) | Енергиен потенциал от биомаса по сектори (МВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гори | 1074 | 1.5 |  | 2800 | 4 511 |
|  |  |  | 0.5 | 3100 | 1 664 |
| Общо: |  | 1611 | 537 |  | 6 175 |

Потенциалът от биомасата, проиведена oт Горски дейности в землището на община  Пордим 6 175 МВтч.

| Култури | Засети площи (дка) | Среден рандеман на биомаса (кг/дка) | Производство биомаса (тона) | Средна топлотворна способност (кВтч) | Енергиен потенциал от биомаса по сектори (МВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Зърнено-житни култури | 100 000 | 500 | 50 000 | 2 100 | 105 000 |
| ІІ. Технически култури | 65 000 | 300 | 19 500 | 2 100 | 40 950 |
| III. Овощни насаждения | 100 | 500 | 50 | 3 000 | 150 |
| IV. Лозя | 1000 | 250 | 250 | 3 000 | 750 |
| V. Мери | 20 000 | 100 | 2 000 | 2 000 | 4 000 |
| VI. Животновъдство |  |  | недостатъчно |  |  |
| Общо: |  |  |  |  | 151 000 |

6.5.2. Използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство.

Средни стойности на засяти площи и генерирана биомаса на територията на община Пордим

Потенциалът от биомасата, проиведена oт Земеделските дейности в землището на община Пордим е 151 000 МВтч.

6.5.3. Използване на биомаса от битови отпадъци:

За община Пордим предложените НН за 2008 г. са дадени в Таблица 1. Нормите на натрупване включват и количествата от бизнес източници.

Таблица 1: Оценка на НН за населените места в община Пордим

| Населени места с население под 3 000 жители | 202 кг/ж/г |
| --- | --- |
| Населени места с население от 3 000 до 25 000 жители | 340 кг/ж/г |

Източник: EuropeAid/124485/D/SV/BG

Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община   Пордим 2010 – 2012 г.

#### Морфологичен състав на битовите отпадъци:

Липсват данни за състава на отпадъците на територията на община Пордим, тъй като не е извършвано проучване за определяне на морфологичния състав на отпадъците.

На база на данните от Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕС, по експертна преценка е предложен състав на отпадъците за региона, съответно и за общината, който е представен в Таблица 2.

Таблица 2: Предложение за състав на битовите отпадъци на община Пордим

| Фракции | Селища до 3000 жители | Селища до 25000 жители |
| --- | --- | --- |
| Хранителни | 20.00% | 24.00% |
| Хартия | 5.00% | 7.00% |
| Картон | 3.00% | 4.00% |
| Пластмаса | 7.00% | 9.00% |
| Текстил | 2.00% | 4.00% |
| Гума | 1.00% | 1.00% |
| Кожа | 1.00% | 1.00% |
| Градински | 20% | 18% |
| Дървесни | 3.00% | 2.00% |
| Стъкло | 4.00% | 6.00% |
| Метали | 2.00% | 2.00% |
| Инертни | 18.00% | 16.00% |
| Опасни | 1.00% | 1.00% |

Общо използваеми 55 %

Източник: EuropeAid/124485/D/SV/BG

Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община   Пордим 2010 – 2012 г.

Общообразувани битови отпадъци по фракции - Сценарий 2 за община Пордим за периода 2008 – 2030 г.

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 16,213 | 15,949 | 14,690 | 14,435 | 14,184 | 13,939 | 13,697 | 13,460 | 13,209 | 12,963 | 12,721 | 12,484 | 12,252 | 12,003 | 11,759 | 11,521 | 11,287 | 11,058 | 10,827 | 10,600 | 10,379 | 10,162 | 9,949 |
| Общо образувани отпадъци, т/г | 4,319 | 4,221 | 4,142 | 4,102 | 4,080 | 4,061 | 4,035 | 4,004 | 3,965 | 3,922 | 3,877 | 3,830 | 3,781 | 3,735 | 3,688 | 3,640 | 3,591 | 3,542 | 3,490 | 3,439 | 3,387 | 3,336 | 3,285 |
| Хранителни | 988 | 964 | 946 | 938 | 937 | 937 | 934 | 931 | 925 | 918 | 909 | 901 | 891 | 883 | 874 | 864 | 854 | 843 | 832 | 821 | 809 | 797 | 785 |
| Хартия | 278 | 271 | 266 | 265 | 269 | 273 | 276 | 279 | 282 | 284 | 285 | 286 | 287 | 289 | 292 | 294 | 296 | 297 | 298 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Картон | 161 | 157 | 155 | 155 | 157 | 159 | 161 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 167 | 169 | 170 | 171 | 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | 176 | 176 |
| Пластмаса | 364 | 356 | 350 | 347 | 346 | 344 | 342 | 339 | 335 | 331 | 327 | 323 | 318 | 314 | 309 | 305 | 300 | 295 | 291 | 286 | 281 | 277 | 272 |
| Текстил | 148 | 146 | 144 | 142 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 130 | 128 | 125 | 124 | 121 | 119 | 117 | 115 | 113 | 111 | 109 | 108 | 106 | 104 |
| Гума | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Кожа | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| Градински | 1,115 | 1,080 | 1,056 | 1,048 | 1,046 | 1,045 | 1,039 | 1,031 | 1,020 | 1,007 | 993 | 978 | 962 | 947 | 931 | 914 | 898 | 881 | 864 | 848 | 831 | 815 | 798 |
| Дървесни | 99 | 97 | 95 | 94 | 92 | 91 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | 81 | 79 | 78 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 70 | 68 | 67 |
| Стъкло | 235 | 231 | 228 | 225 | 221 | 218 | 215 | 212 | 208 | 205 | 202 | 199 | 196 | 193 | 189 | 186 | 183 | 180 | 177 | 174 | 171 | 168 | 165 |
| Метали | 86 | 85 | 84 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 76 | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |
| Инертни | 715 | 704 | 693 | 682 | 671 | 660 | 650 | 639 | 628 | 618 | 607 | 597 | 587 | 576 | 565 | 555 | 545 | 535 | 525 | 515 | 505 | 495 | 486 |
| Опасни | 43 | 43 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |

Източник: EuropeAid/124485/D/SV/BG

Очакван потенциал на използваеми отпадъци при разделно събиране около 2000 т.;

Средна калоричност 1600 кВтч/кг;

Потенциал 3 200 мВтч.;

Комулативния  Потенциал 160 000 МВтч. Биомаса - По укрупнени показатели е

равностоен на 80 000 т. среднопретеглена биомаса.

На община Пордим и предстои задачата как това огромно количество енергия да се

използва на място и какво ще спечели:

-Цялата принадена стойност при жителите на Пордим;

-Икономии и по ниска цена на живота;

6.5.4. Използване на биомаса от селското стопанство по сектори – земеделие и животновъдство:

Потенциалът на евентуалната енергия, получен от биомаса от селското  и горското стопанство, както и на исползваемите отпадъци на територията на община Пордим, приемаме 80 000 т (условно количество). При средна топлотворна стойност  2 МВтч/т за общата биомаса комулативно е  Потенциал 160  000МВтч  в общия микс биомаса на енергиите, получени от Биомасите на територията на Общината и начините на оползотворяване. Предлагаме следната съвременна схема –отговарящата на Директива 8/2004 и на потребителския интерес на гражданите на гр.Пордим.

| Населени места | Сгради бр | Жилища бр | Полезен Обем М3 | Охлж- дане МВт | Изчисл.товари максимални МВт | Мошност на топлоизточниците МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Топла вода | Отопление и Топла вода |
| ПОРДИМ | 1137 | 930 | 180 000 | 2 | 4.5 | 1. | 5.5 |

Топлоизточници на Биомаса:

Съгласно Изискванията се предвижда ЕДНА централа за комбинирано производство на топлинна  и електрическа енергия (ТЕЦ) в гр. Пордим. Централата използва отпадъчните селскостопански продукти и в частност сламата за основно гориво. Сламата и дървесния чипс се изгарят по метода на сухата дестилация и получения газ се подава към “Co” – генератори за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Следва опшсанието на Технологията и процесите.

Технология:

Представена е технологична схема за добив на електрическа и топлинна енергия  посредством “Co” - генераторна уредба, работеща с горивен въглеводороден газ, добит при преработката на слама. При процеса на генерация на газовия продукт сламата се подава в  компактиран  вид /брикети или пелети/. Компактираната суровина би могла да се използва и в директни топлогенераторни уредби /отоплителни водогрейни котли/. В Пордим се разполагат по три модула. Всеки модул е за разход на гориво до 5000kg/h, осигуряващ следните енергийни мощности:

⇒ Електрическа мощност: 4,5MW;

⇒ Топлинна мощност, отделена при комбинирания цикъл на производство на електрическа и топлинна енергия: 5,11МW;

При нужда, в пикови моменти, схемата допуска вариация /нарастване/ на топлинната мощност на “Co” - генераторната уредба.

Технологичната последователност  на  енергодобива  се  изпълнява  в  следната последователност:

• Транспорт и съхранение на суровината /сламата/;

• Отваряне и подаване на сламените бали с скорост на подаване  до 100 бали;

• Раздробяване и изсушаване на сламата или чипса;

• Брикетиране /пелетизиране/ на суровината;

• Сепариране /пресяване/ на компактираната маса с връщане на фината горивна фракция за повторно брикетиране;

• Газгенерация, газоохлаждане, газопромивка и газоизсушаване;

• “Co”–генерация /комбиниран добив на електрическа и топлинна енергия/

или директно изгаряне в топлогенераторни уредби /котли, калорифери, бойлери.../

Предимства на схемата за генериране на горими газове от твърди горива:

⇒ Газообразните горива се поддават на по-качествено регулиране в термичните и химичните процеси.

⇒ При изгарянето си газообразните горива осигуряват по-високи енергийни плътности и температури, както и по-изгодни емисионни показатели.

⇒ При преработката си в газ, високомолекулярните органични съставни части се разграждат на елементарни компоненти.

⇒ Съдържащите се в горивния материал вредни вещества се освобождават и могат да се отстранят селективно.

⇒ Удобен транспорт чрез тръбопроводна мрежа и без материални загуби.

⇒ Ефективна експлоатация при съвременни и ефективни системи за енергодобив, допускащи единствено газово конвертирани твърди горивни материали – двигатели с вътрешно горене /газов двигател, в частност – Щирлингов/, двигател с външно горене /газова турбина/ и горивни клетки.

В настоящия проект се предлага Методът на “AHT Pyrogas” за преработка на суровината в газ с двойна активна огнева зона. Какви предимства има този метод спрямо алтернативните схеми за добив на газ:

♦ Методът е базиран върху близо 100 годишния опит на производителя на автомобилни двигатели “Deutz”, “Шкода”,”Катр и Пилар” ,”Тедом” и др.специално за безкатранна експлоатация.

♦ Инсталациите и конструктивните елементи са изпробвани и с доказан експлоатационен срок на годност – от 30 до 40 години.

♦ Параметрите на технологичните процеси като скорост на изтичане, температурни нива, време на задържане и реакция са изпитани и гарантирани.

♦ Системата позволява както променлив, така и константен режим на работа.

♦ Разширена е областта на приложение на проблематичните материали, вложени в инсталацията /метод, патентован в САЩ и ЕС/.

♦ Възможност за 100% изгаряне, следствие наличието на втора долна зона

на газообразуване.

♦ Възможност за нагаждане за работа към различни горивни материали, благодарение на втората долна зона на газообразуване.

В приложение 1 са посочени движението на суровината, добиването и подготовката на газа, начините на ползване на газа и конструктивните части и процеси на инсталацията за преработка в газ.

Обща характеристика на енергогенериращите мощности:

Електрическата енергия, произведена съвместно с топлинната енергия ще задоволява частично собствените нужди, а излишъкът ще може да се отвежда в неограничено количество в националната електрическа мрежа /виж Закона за енергетиката – Глава XI “Насърчаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин.Основният топлинен товар ще се покрива от комбинирания принцип на производство на топлинна и електрическа енергия, посредством 3бр. “Со” – генератора, съгласно приложената по-долу таблица:

3бр.х 1700kW therm = 5.11 MW therm;

3бр.х 1500kW elekt = 4.5MW elekt.

Съществува възможност за повишаване на генерираната топлинна мощност на “СО” –  генераторите за сметка на електрическата им мощност при върхов режим на топлинна консумация.

Мощност на модула

| Енергийна мощ- ност | “СО” ге- нератор- на мощ- ност | Сумарна топлинна мощност |
| --- | --- | --- |
| - | MW | MW |
| Топлинна енергия | 3х1,7=5,11 | 5,11 |
| Електрическа енергия | 3x1.5=4.5 |  |
| Общо: | 9,61 | 5.11 |

От таблицата с товарите е видно, че крайния топлинен товар на Пордим е около 5,11 МW, а електрическата мощност 4.5 МВт. Разликата не е съществена в този момент – изграждането на топлоснабдителното предприятие е процес, който ще продължи деситилетия.

Схема на ТЕЦ и Трите  основни магистрали: Северна, Южна и Централна

Възможности за производство на слама в региона и предлагана технология за прибиране на сламата. (Изводите са от т.Селско стопанство).

Над 77% от територията на общината е заета от земеделски земи . Основна култура е пшеницата, следвана от слънчоглед и царевица. Добивите са високи, стабилни и с високо качество. Стопанските субекти са представени от кооперации, арендатори и частни земеделски стопани. Преобладаващото производство е върху окрупнени площи, с добра агрокултура и сравнително обновен машинен парк. Пшеницата от района е утвърден търговски продукт с добра реализация, но както навсякъде, доходността на тази култура е ниска.

Трайните насаждения са слабо застъпени и заемат само около 2% от земеделските земи. Представени са от овощни видове (сливи и кайсии) и лозя.

От посочените данни е виден големият процент земеделски територии, което определя община Пордим като земеделски район. По-слаб е делът на горските територии. Тенденциите през последната година в земеделието сочат благоприятно развитие. Увеличават се общите засети площи с традиционните култури – зърнено-житните видове и слънчоглед. Положителна страна са традициите и опита в зърнопроизводството.

Определяне и анализ на топлинните товари. Варианти на ТСС.

Топлинните товари на града са определени на база Конкретните изисквания, според което ще е налице през следващите години уплътняване на застройката. Условно градът е разделен на два района: ИЗТОЧЕН и ЗАПАДЕН. В разчетите е прието, че броя жители на хектар е 40 души за двата  района. За селата важат същите правила..

От подобни проекти, за обекти с подобрена топлоизолация и модерни системи на отопление и ВБН, вентилация и климатизация е изведена топлинна мощност или на жител 1300 W.

За жилищните блокове, админисративни и обществени сгради, които са отделени в районите е прието от подобни проекти, че за 1 куб. м. е необходимо да се предвиди по 25W топлинна мощност.  Взето е под внимание възможността от саниране на сградите.

Данните са твърде укрупнени и поради това не е изготвена Роксандер диаграма(диаграма определяща товара при разлините външни температури). /Опитът показва, че част от гражданите не желаят централно топлозахранване и търсят алтернативни източници на енергия. Това би довело да грешка при определяне на годишната консумация на града./

Определяне тръбната мрежа при изграждане на ТСС на града.

ТСС е прието да се осигури поетапност на изпълнението на СМР, както за топлоизточниците, така и за тръбната мрежа и абонатните станции.

При този вариант се предвижда да се изгради ТСС в централната градска част и след това да се пристъпи към разширяване на системата. Предвижда се изграждането само на единия топлоизточник, а след това поетапно завършване на втория за Пордим. На този етап на проектирането е прието да се оразмерят само магистралните топлопроводи, което е напълно достатъчно за технико-икономическата обосновка.

Разпределителните топлопроводи ще бъдат оразмерени на следващ етап на проектиране, като за разчетите се приеме стойността на среден диаметър на разпределителните топлопроводи и се умножи по тяхната дължина, която може да се отчете от проекта.

От СХЕМАТА е видно, че има необходимост от ТРИ ОСНОВНИ МАГИСТРАЛИ за Пордим - Северна водна магистрала по Паралел 4322’07” с дължина 1.6   км.; Южна водна магистрала с 2.2км по паралел 43 22’14” и  Централна водна магистрала 1 км по меридиан 24 50 60 в ПОРДИМ.            .

Анализ на топлинните товари:

Възможно е разрастване на града в югоизточна посока, като алтернатива на уплътняване на застройката в сега действащите граници на града. Трасетата са отразени на чертежа с цветна линия. За по-нататъшните изчисления с голяма степен на сигурност може да се каже, че за обезпечаване на общия брой кансуматори ще са необходими същите мощности, като единствено ще се различава дължината на тръбната мрежа.

Хидравлични изчисления:

Съгласно Заданието при оразмеряване на тръбната мрежа е прието да се работи с 60 градуса разлика между температурата на подаващата и връщащата към ТЕЦ.

На този етап липсват геодезични данни за консуматорите, поради което е невъзможно изпълнението на съответните Пиезометричните графики. Той ще зависи и от етапността на включване на консуматорите, което е напълно неуправляем процес. Напорът на помпите трябва да дава възможвост за корекции, от което следва, че те трябва да са електронно управляеми. Има високо и ниско разположени райони, поради което хидравликата на системата ще трябва да се уточнява допълнително.

Ще се използват само индиректни абонатни станции. Липсата на отворени системи ще позволи по високи напори в началните точки на мрежата.

Избор на вида и начина на изпълнение на СК част, изясняване наличието но   други подземни съоръжения, необходимост от разминаване с тях и отводняване на съоръженията.

Всички трасета се полагат подземно.

От консруктивна гледна точка, съгласно Заданието, в проекта са разработени камерите за секциониращата, обезвъздушителна и дренажна арматура. Отводняването на камерите и АС става в съществуващата и новоизгражданата канализации. Секциониращите камери ще се разположат от двете страни на магистралните топлопроводи и тяхното отводняване не е проблем. Единствено по улиците, които са без канализация, ако се наложи проектирането на дренажна или обезвъздушителна камера трябва да се търси решение с дренажни ядра.

Пресичането на съществуващите проводи става на разстояния, регламентирани от Приложение 2, Приложение 3 и на Наредба № 8/1999 год. на МРРБ.

Абонатни станции. Съоръжения за котрол, автоматизация и диспетчеризация на обекта. Приложение 4.

Използваните абонатни станции са:

•	Групови ;

•	Индивидуални;

•	Апартанентни – за един апартамент или еднофамилна къща.

За ИАС се предвижда автоматизацията, която е посочена в Заданието. От ИАС става и контрола за пропуски по системата. Всички тръбопроводи са със сигнален кабел. Ще се разработи проект по част „Ел, КИП и А”, от който ще е видно от кои АС ще се контролират сигналните кабели. Проектът за цялостната диспечеризация е предмет на проектиране на следваща фаза.

Спецификация на МС, тръбопроводи и строителни елементи и конструкции, стойност на варианта.

Стойност на тръбопроводите.

Стойност на магистралните и разпределителните тръбопроводи.

За разпределителните топлопроводи в кварталите от ПРАКТИКАТА са изведени следните стойности по укрупнени показатели на видовете СМР, включително разбиване на бетонови тротоари, изкопи, насипи, полагане нова настилка, камери, непод- вижни опори и т.н.

| Диаметър | Цена за |
| --- | --- |
| на тръбата | трасе |
| мм. | лв/л.метър |
| 273,0/400 | 503 |
| 219,1/315 | 429 |
| 168,3/250 | 373 |
| 139,7/225 | 307 |
| 114,3/200 | 246 |
| 88,9/160 | 229 |
| 76,1/140 | 205 |
| 60,3/2,9 | 186 |
| 48,3/110 | 168 |
| 42,4/110 | 146 |
| 33,7/90 | 131 |
| Всичко: | 2923 |

ЦЕНА на разпределителните топлопроводи за обща дължина- 20 000 м.

тръбопроводи -среден диаметър Ф114,3/200 с цена 250лв./м.трасе

5 000 000 лв.

Стойност на присъединителните топлопроводи и АС.

За присъединителните топлопроводи и АС в кварталите от подобни проекти е изведена стойност по укрупнени показатели за една АС -14000 лв.

Стойност (от подобни проекти ) за тази гъстота на населението и този тип АС, приемаме общ брой на АС – 400 броя по 15 000лв

Обща стойност на присъединителните топлопроводи и АС –

6 000 000 лв.

Цена-Топлоизточници:

За един ТЕЦ ще са необходими

•	Съоръжения за брикетиране на сламата

•	Брикетна логистика

•	Четири реактора за преработка на газ

•	Три инсталации за подготовка на газ

•	Три “Со”- генератора BHKW

•	Електрическа комутационна инсталация

Необходимата инвестиция за реализацията на проекта ще бъде:

1.	Доставка на оборудването –	9 506 000 лв.

2.	Инсталационни и монтажни работи –	120 000 лв.

3.	Проектиране, строителен надзор, узаконяване – 100000 лв.

4.       Непредвидени	274 000

Всичко:	10 000 000 лв.

За  ТЕЦ

Обща стойност на Разходитен за Топлоснабдяването на град Пордим

21 000 000 лв.

Цена на Климатизацията

Осъществява чрез Чилърни системи в Разположени в Абонатните станции поне в 150 от от най мощните от всичките 400.

Стойност на чилър и  проводи за ср.мощност

150х40 000 лв.=6 000 000 лв

Окончателни инвестиции не надвишават

27 000 000 лв

Сравнителен анализ настоящо потребление на топлоенергия на домакинство и общински сгради и новия начин на топлоснабдяване с използването на биомаса

Реално потребената енергия се различава от разчетния товар-

Qгод – годишна консумация на топлинна енергия [MWh]

Се определя по начина представен по надолу:

Qизч –=5 11 МВт изчислителна мощност на топлинната инсталация - [MW]      от ТАБЛИЦАТА по т.6

Д – денградуси – за гр. Пордим е 2600- 56% от Qизч =4.5 МВт. или

2.5 МВт от част топлоизточници

τ – работни часове в година на отоплителната инсталация

tвтр - tвн – температурна разлика между температурата поддържана в помещенията и изчислителната външна температура. Часове за отопление през сезона – 4 000 ч.

Qгод.т = 2.5х4000 = 10 000 MWh

Годишната консумация за БГВ е в размер на 6500часа х 1.0 МВт = 6 500 МВтч.

Годищната консумация на хлад е в размер на 1500часа х 2 МВт= 3 000 МВтч.

Общата годишна консумация е Qгод = 10 000+6 500+2600= 19 100  МВтч.

Електро енергията при натварини когенератори за 4 000 ч. на 56%

от 4.5 МВт=                           10 080 МВтч от ОТОПЛЕНИЕТО+БГВ

2 500 ч на 4.5/5.11х1МВт=      2 200 МВтч от  БГВ

и 1500 ч на 4.5/5.11х3  МВт=  3 960 МВтч от  БГВ+ Охлаждане

------------------------------------------------

Всичко                                  16  240 МВтч

Равностойност на генерираната  електро енергия може да бъде по-висока до 6 500 ч.х 4.5=29 250 МВтч

топлина енергия е по-ниска като часта на разликата е на водоохладителна колона.

Годишна консумация на биомаса (формулата за изчисление отразяваща пазделянето на горивото изразходвано за двата вида енергия топло и електро е специфична )

В биом. = 19 100 .Бт/Бе / 2*0,82*1,163 =  22 213 тона

Бт/Бе=1.1 отношението на енергиите при когенерация

за електроенергия и за топлинна енергия-22 213 т

Общо; остават за оползотворяване за отделни обекти

Отговаря на количествата от проекта по  т.3

Използване на Потенциал 160 000 МВтч. от всички земеделски дейности от оползотворени за Пордим са до 50 000 МВтч..

Останалия -110 000 МВтч. може да се използват в децентрализираните системи

и за газификация, приложена в схемата на Топлоизточниците като самостоятелна такава в Промишленоста и НАПОИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ.

При използване на микс биомаса при средна цена 50 лв/тон, необходимите средства ще бъдат 22 213 т х 60 лв.= 1 332 780лв. Горивната компонента  50% Следователно, годишите разходи не привишават

Разходи

2 665 560 лв. пълни раходи

Приходи-

Топлина-19 100 МВтч,х 60 лв                                   =    1 146  000 лв.

Ел .енергия- 16 240 х 350 лв.(цена за ТГ-ДКВЕР)=     5 684 000лв.

6 830 000лв. пълни приходи

Печалба (опростена)-    4 164 440 лв..

Срок на възвръщаемост 27 000 000/4164 440= 6.5 год.

За нуждите на предпроектното проучване е разработен и  Софтуер, Приложение - ПАРИЧЕН ПОТОК- Приложение 5.( Програмен продукт- На ДКВЕР за определяне на себестойности и Парични потоци))

С предлаганият проект ще се разкрият най-малко 120 работни места по време на изпълнение на СМР, а впоследствие ще бъдат открити поне 60 постоянни работни места за експлоатация на комплекса. Същевременно ще се осигури допълнителен ресурс за селскостопанските производители във връзка с оползотворяване на биомасата. Освен това ще се подобри качеството на живот на крайните ползватели на топлинната енергия чрез повишаване на комфорта по време на отоплителния сезон и намаление на цената на ползваната топлоенергия.

ОпростенисхеминаТехнологията

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

С предлаганият проект ще се разкрият най-малко 120 работни места по време на изпълнение на СМР, а впоследствие ще бъдат открити поне 60 постоянни работни места за експлоатация на комплекса. Същевременно ще се осигури допълнителен ресурс за селскостопанските производители във връзка с оползотворяване на биомасата. Освен това ще се подобри качеството на живот на крайните ползватели на топлинната енергия чрез повишаване на комфорта по време на отоплителния сезон и намаление на цената на ползваната топлоенергия.

6.7. Използване на енергия от възобновяеми източници в транспорта. Общински транспорт – обслужвани километри, брой превозвачи и специализиран училищен транспорт.

На територията на Община Пордим транспортни услуги извършват 4 превозвача като общия брой обслужени километри са 375.7. В тази цифра влизат както линиите от град Пордим към по-малките населени места в Общината,така и транспорта между отделните села. Относно училищния транспорт, Общината разполага с 4 автобуса, предоставени от Министерството на Образованието, обслужващи 6 населени места на територията на Община Пордим.

ЕС и производителите на автомобили, съгласно протокола от Киото, показват готовност да открият старта на пазара на електробилите. На пазарите в САЩ, Европа и Източна Азия  те присъстват макар и съвсем малко на брой. 2012 - 2013 г. може да станат начало на революцията, тъй като някои от основните производители на  автомобилите на ел. енергия планират взрив в производство на електромобили в началото на тази година.

От гледна точка на града електромобилът е транспорт с нулеви вредни емисии, автомобил който не отделя финни прахови частици, безшумен е и батериите му се рециклират.

От гледна точка на собственик на електромобил, освен гореизброените факти, това е икономически по-изгодния транспорт. За собствениците на електромобили отпадат разходите за смяна на масло, ролки, ремъци, маслен и горивен филтър. Електромобилите не хабят излишна енергия докато чакат на светофари и попадат в задръствания и разходът за гориво е пъти по-нисък.

Препоръчителни ангажименти за общините (през 2013 г. – 2%, през 2014 г. – 4% и през 2015 г. – 6% от закупените превозни средства да бъдат електромобили.).Като до 2020г. всички нови коли са електрически.

Сред приоритетите на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за периода 2014 – 2020 е  „разработване на екологосъобразни и нисковъглеродни транспортни системи и насърчаване на устойчиво развита градска мобилност”, което означава гарантирано наличие на средства за донорски схеми в подкрепа на електромобилността.

Според прогнозни данни за 2020 г. се очаква броят на електромобилите на територията на ЕС да достигне до 20-25% от общия автомобилен парк, а 2050 г. ще бъде забранено навлизането на МПС на територията на  централните градски части (доклад на Брюксел от наември 2011 г., свързан с Директива 2008/50/ЕС и Регламент 2009/443/EC).

В Националния план за действие за насърчаване навлизането и развитието на устойчив автомобилен транспорт,  включително на електрическата мобилност в България за периода 2012-2014, който е внесен на обсъждане в Министерски съвет са заложение следните стимули при закупуване на електромобили:

Община Пордим може също да ВЪВЕДЕ СТИМУЛИ И ДА ЗАСИЛИ ИНТЕРЕСА към Ел. Автомобилите.

7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ

От правилния избор на мерки, дейности и последващи проекти зависи тяхното успешно и ефективно изпълнение. При избора е необходимо да бъдат взети предвид:

- достъпност на избраните мерки и дейности;

- ниво на точност при определяне на необходимите инвестиции;

- проследяване на резултатите;

- контрол на вложените средства.

I. УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС.

1.	Участници в инвестиционния процес са:

- възложителят,

- строителят,

- проектантът,

- консултантът,

- физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна",

- техническият ръководител,

- доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.

1.Възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството - чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001
г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр.65 от 22.07.2003 г., бр. 107 от 9.12.2003 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм. и доп., бр.65 от 27.07.2004 г.)

2. Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност-чл.162,ал.1 от ЗУТ.

3. Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица,   притежаващи  необходимата  техническа правоспособност,   което  по  писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа - чл. 163, ал. 1 от ЗУТ. Строителят може да възложи на подизпълнител извършването на отделни видове строителни и монтажни работи или на части (етапи) от строежа - чл. 163, ал. 4 от ЗУТ.

4.Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи - чл. 163а, ал. 1 от ЗУТ. Когато строежът се изпълнява от възложителя, той е длъжен да осигури технически ръководител. В този случай техническият ръководител носи отговорност за спазване изискванията на чл. 163, ал. 2. - чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ.

5. Възложителят  може   да  възложи   доставката  и   монтажа   на  технологичното   и инсталационното съоръжаване на строежа на доставчик. 	Доставчикът е отговорен закачественото и срочно изпълнение на доставката и монтажа, както и за свързаните с това приемни изпитвания - 	чл. 165 от ЗУТ.

6. Консултантът въз основа на писмен договор с възложителя:

а. извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор;

б. може да изпълнява прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.- чл.166, чл.167 от ЗУТ.

Задълженията  на  участниците в   инвестиционния процес са регламентирани в чл. 161, чл. 162, чл. 163, чл. 165, чл. 166, чл. 167, чл. 168 от ЗУТ.

II.	ЕТАПИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС:

•	Инвестиционно проектиране.

- Разрешения и лицензни.

- Строителство и монтаж.

- Завършване на строителството. Разрешение за ползване.

III. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:

1.   Инвестиционен проект:

Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват по чл.144, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - чл. 4 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, (издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 51 от 5.06.2001 г., в сила от 5.06.2001 г.)

2.    Набавяне    на    изходни   данни,   документи    и    изготвяне    на    задание    за проектиране:

а)   отреждане на терен за изграждане на инсталацията:

• изясняване   на  собствеността  на   площадката,  определена  за  обекта     по прединвестиционното проучване.

•     придобиване право на собственост или ползване на земите за строителство на инсталацията.

•   Виза за проектиране

Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране. Визата се издава от главния архитект на общината в срок до 14 дни от постъпване на заявлението - чл. 140, ал. 1 от ЗУТ .

3.    Задание за проектиране:

Изходните данни и документи на заданието за проектиране съгласно чл.12 на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти са:

- скица (виза) за проектиране по чл. 140 ЗУТ;

- геоложка, сеизмоложка и геотехническа характеристика,   хидрогеоложка и хидроложка характеристика на района - при проектиране на хидротехнически обекти, както и данни за специфичните условия на строителството, като осигуряване срещу земетръс и др.;

- становища и данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните    мрежи    и    инсталациите    на    обекта    с    мрежите    на   техническата инфраструктура за:

- източника   за   водоснабдяване   и   изясняване   на   основните   и   спомагателните инсталации, мястото за заустване на отпадъчните води с посочване на категорията на водоприемника, необходимостта от изграждане на пречиствателни съоръжения и др.;

- източника    за    електроснабдяване    и    необходимостта    от    изграждане    на трансформаторни постове;

- източника за топлоснабдяване;

- източника     за     газоснабдяване     и     необходимостта     от   изграждане     на газоразпределителни пунктове;

- местоположението   на   пътната   връзка   на   обекта   към   съответния    път   от републиканската или общинската пътна мрежа;

- връзките с други мрежи на техническата инфраструктура, когато това се налага от спецификата на обекта;

- геодезическата, картната, плановата и кадастралната основа, в т. ч. Геодезически мрежи, респ. изходни точки и репери, които са необходими за проектирането и строителството;

- опорния план на недвижимите паметници на културата и извадка от археологически кадастър (специализирана карта), когато съществува такъв;

- предварителните (прединвестиционните) и/или обемно устройствените проучвания за обекта, когато такива са разработени;

- други   изходни   данни   и   документи,   които   се   изискват   с   нормативен   или административен акт.

Изходните данни и документи се прилагат към заданието за проектиране (договора за проектиране).

Заданието за проектиране, съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ,включва:

- основни   технически,   икономически,   технологични,   функционални   и   планово-композиционни изисквания към обекта;

- основни функционални и композиционни параметри на обекта.

Заданието за проектиране за първоначалната фаза служи за задание и на всяка следваща фаза заедно с проекта от предходната фаза - чл. 14 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Проектиране:

а) идеен проект:

Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).

Когато няма изработено задание за проектиране, идейният проект изпълнява и ролята на задание за следващата фаза на проектиране.

Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:

- като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;

- за избор  на архитектурно-пространствено  решение,  строително-  конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);

- за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ. (Чл. 15, ал. 1- чл. 15 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти).

Идейният проект се разработва съгласно чл.15 чл. 18 и касае следните части:

- архитектурна - разработва се съгласно чл.27 чл. 31 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- конструктивна - разработва се съгласно чл.45 чл.48 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- инсталации и мрежи на техническата инфраструктура - разработва се съгласно чл. 58 чл. 62 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- паркоустройство и благоустройство - разработва се съгласно чл.93 чл. 96 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- геодезическа - разработва се съгласно чл.103 чл.106 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

•    технологична - разработва се съгласно чл.112 чл.115 от Наредба № 4 за обхвата исъдържанието на инвестиционните проекти.

б)	технически проект:

Техническият проект се разработва в съответствие с чл. 19 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и касае следните части:

- архитектурна - разработва се съгласно чл. 32 чл. 35 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- конструктивна - разработва се съгласно чл. 49 чл.53 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- електротехническа - разработва се съгласно чл. 63чл. 70 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- водоснабдяване и канализация - разработва се съгласно чл. 71чл. 75 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация - разработва се съгласно чл.85 чл. 88 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- топлотехническа ефективност - разработва се съгласно чл. 89 чл. 92 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- паркоустройство и благоустройство - разработва се съгласно чл. 98 чл.101 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- геодезическа - разработва се съгласно чл.   111   от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- технологична - разработва се съгласно чл. 116? 119 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

в)	работен проект:

Работният проект се разработва в съответствие с чл. 22726 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и касае следните части:

- архитектурна - разработва се съгласно чл. 36 чл. 40 от Наредба № 4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.

- конструктивна - разработва се съгласно чл. 54 чл.57 от Наредба № 4 за обхвата и
съдържанието на инвестиционните проекти.

- електротехническа - разработва се съгласно чл. 63чл. 70 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- водоснабдяване и канализация - разработва се съгласно чл. 76чл. 79 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация - разработва се съгласно чл.85 чл. 88 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- топлотехническа ефективност - разработва се съгласно чл. 89чл. 92 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- паркоустройство и благоустройство - разработва се съгласно чл. 98 чл. 101 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- геодезическа - разработва се съгласно чл.   111   от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

- технологична - разработва се съгласно чл. 120 чл. 123 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Проектирането на обектите следва да бъде съобразено и с изискванията на чл. 124, чл. 128, чл. 130, чл. 132, чл. 134 и чл. 150 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

IV. РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗНИ

1. Писмено искане за проучване условията и начина на присъединяване.

1.1. Към електрическата мрежа:

За присъединяване на нова централа на биомаса/биогаз към електрическата мрежа, е необходимо лицето, изграждащо централата, да направи писмено искане за проучване на условията и начина на присъединяване - чл. 49, т. 1 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. Проучването за присъединяване се извършва след издаване на виза за проектиране, когато издаването и е задължително, съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Съгласно чл. 50 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, за централи с инсталирана мощност, равна или по-малка от 5 МW, писменото искане се подава в разпределителното предприятие по местонахождението на централата; а за централи с инсталирана мощност над 5 МW - в регионалното подразделение на преносното предприятие по местонахождението на централата. Проучването се заплаща по ценоразпис на услугите на съответното преносно или разпределително предприятие.

Към искането се посочват данни и се прилагат документи, съгласно чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

Преносното или съответното разпределително предприятие изготвя и предлага предварителен договор за присъединяване на електрическата централа на лицето, подало искане за проучване на условията за присъединяване, в срок до 30 дни за разпределителното и до 90 дни за преносното предприятие, считано от датата на постъпване на искането за проучване - чл. 56, ал. 1 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

Предварителният договор за присъединяване се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект - чл. 2, ал. 2 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

1.2. Към топлопреносната мрежа:

Лицата, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и съществуващи обекти, подават в топлопреносното предприятие писмено заявление (по образец) за проучване на условията и начина на присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа и сключване на предварителен договор, съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба за топлоснабдяването. В тримесечен срок от подаване на заявлението, топлопреносното предприятие извършва проучването и писмено уведомява заявителя за резултатите, като, при съгласие, предлага проект на предварителен договор за присъединяване - чл. 18, ал. 2, 3 и 4 от Наредба за топлоснабдяването.

Писменото заявление съдържа данни и към него се прилагат документи, съгласно чл. 23, ал. 1 и 2 от Наредба за топлоснабдяването. Когато енергийният обект е за производство на топлинна енергия с мощност над 5 МW, към заявлението задължително се прилага и копие от лицензията по чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ.

Предварителният договор за присъединяване се сключва в срок до три месеца от датата на получаване на уведомлението по чл. 18, ал. 4 от Наредба за топлоснабдяването.

2.	Разрешение за строеж:

Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на документи, съгласно чл. 144, ал. 1 от ЗУТ. Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината (района) - чл. 145, ал. 1 от ЗУТ. В случай, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти възложителят не направи искане за разрешение за строеж, проектът губи правно действие - чл. 145, ал. 4 от ЗУТ.

Съгласно чл. 148, ал. 4 от ЗУТ, разрешение за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ. Разрешение за строеж може да бъде издадено и едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението.

Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - по решение на общинския съвет - от главния архитект на района -чл. 148, ал. 2 от ЗУТ.

Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект - чл. 148, ал. 4 от ЗУТ.

Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж - чл. 153, ал. 2 от ЗУТ.

Издаването на разрешение за строеж може да стане едновременно с одобряване частите на комплексен проект за инвестиционна инициатива, разрешен по компетентност от кмета на общината, съответно областния управител или министъра на регионалното развитие и благоустройството, по мотивирано искане на възложителя. За одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и за издаване на разрешение за строеж се събират поотделно такси с 30 на сто увеличение спрямо дължимите - чл. 150, ал. 4 от ЗУТ. Срокът на действие на комплексния проект за инвестиционна инициатива, съгласно чл. 150, ал. 5 от ЗУТ, е 2 години от датата на издаване на последния акт - разрешението за строеж.

3.	Договор за присъединяване.

3.1. Към електрическата мрежа:

Договорът за присъединяване се сключва след одобряването на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж - чл. 2, ал. 3 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

След одобряване на инвестиционния проект, възложителят на електрическата централа подава в преносното или в съответното разпределително предприятие писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага документи, съгласно чл. 57, ал. 1 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. Преносното или съответното разпределително предприятие съгласува представените части от работните проекти, подготвя договора и изпраща писмена покана до възложителя за сключването му в срок от 60 дни от подаването на искането за сключването на договор за присъединяване - чл. 57, ал. 2 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

След сключване на договор за присъединяване, преносното или съответното разпределително предприятие изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване за своя сметка - чл. 60, ал. 1 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. Преносното или съответното разпределително предприятие изгражда съоръженията за присъединяване в договорените срокове и етапи за своя сметка и осигурява тяхното въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ, съгласно чл. 60, ал. 4 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

За присъединяването на електрическата централа към електрическата мрежа възложителят заплаща на преносното или съответното разпределително предприятие цена за присъединяване, съгласно Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия по начин и срокове, определени в договора за присъединяване - чл. 61, ал. 2 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

3.2. Към топлопреносната мрежа:

Договорът за присъединяване към топлопреносната мрежа се сключва след одобряването на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж.

За сключване на договор за присъединяване производителят подава заявление до топлопреносното предприятие. Договорът за присъединяване се сключва по реда и условията на чл. 17, ал. 3, 4 и 5 от Наредба за топлоснабдяването. При сключването на договора, производителят прилага документи, съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба за топлоснабдяването.

Производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителни топлопроводи, които се изграждат от и за сметка на производителя и са негова собственост - чл. 23, ал. 3 от Наредба за топлоснабдяването.

4.    Лицензия от ДКЕР:

За производство на електрическа и/или топлинна енергия в инсталации на биомаса/биогаз с обща инсталирана електрическа мощност над 5 МW и обща инсталирана топлинна мощност над 5 МW (с изключение на случаите, когато произведената топлинна енергия се използва само за собствени нужди), производителят трябва да притежава лицензия, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ.

Процедурата за издаване на лицензия се открива по писмено заявление до ДКЕР -чл. 2, т. 1а от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Образците на заявленията се публикуват в бюлетина, издаван от комисията и на страницата й в интернет. Те могат да бъдат получени и в администрацията на ДКЕР - чл. 3, ал. 1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, заявлението с необходимите документи се подава в деловодството на комисията или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.

Когато лицензията се издава преди да е изграден енергийния обект, тя съдържа условията за изграждане на обекта, както и срока за започване на лицензионната дейност (чл. 39, ал. 3 от ЗЕ, чл. 19, ал. 1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката). Заявлението за издаване на лицензия съдържа изходни данни и към него се прилагат документи съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 4 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Заявлението, заедно с необходимите документи, се подава в деловодството на комисията или с препоръчано писмо с обратна разписка. Към документите се прилага и документ за внесена такса за разглеждане на заявлението.

Комисията взема решение по заявлението в закрито заседание - чл. 8, ал. 4 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Комисията определя срокове на лицензните от 1 до 35 години в зависимост от времевия ресурс на активите, с които се осъществява дейността по лицензията и от финансовото състояние на заявителя - чл. 11, ал. 2 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Срокът за строителството на енергийния обект не се включва в срока на лицензията.

При въвеждане в търговска експлоатация на енергийния обект, лицето, получило лицензия, е длъжно да представи пред ДКЕР документи, съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. В едномесечен срок след постъпване на тези документи, комисията с решение разрешава започване на осъществяването на лицензионната дейност - чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Комисията уведомява писмено лицензианта за своето решение в 3-дневен срок от издаването му.

Съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, по искане на лицензианта, процедурата по издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност, може да се извърши след подписване на констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

V.   СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ.

Застрояване е разполагането  и  изграждането  на сгради,  постройки,  мрежи  и съоръжения в поземлени имоти. - чл. 12, ал. 1 от ЗУТ.

1.	Договори между участниците в строителството.

Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори - чл. 160, ал. 2 от ЗУТ.

Възложителят сключва договори с :

проектант - чл. 162, ал. 2 от ЗУТ; строител - чл. 163, ал. 1 от ЗУТ; консултант - чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.

- Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво:

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво   - извършва се от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от тях лица – чл. 157, ал. 1 от ЗУТ. За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. В протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване - чл. 157, ал. 4 от ЗУТ.

Начало на строеж - за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга - чл. 157, ал. 1 от ЗУТ.

3.   Застраховане в проектирането и строителството.

Проектантът, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им - чл. 171,ал. 1 от ЗУТ.

Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерския съвет - чл. 171, ал 2 от ЗУТ.

VI. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

1.	Екзекутивни чертежи:

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. - чл. 175, ал.1 от ЗУТ.

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа - чл. 175, ал.2 от ЗУТ.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя - чл. 176, ал 1 от ЗУТ.

2.	Установяване годността за приемане на инсталацията:

За строежите на обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на строителството се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания - чл. 176 ал 2 от ЗУТ. Когато строителството се извършва от няколко строители, всеки от тях е задължен да извърши изпитванията на своята част от строежа след приключване на строителството й - чл. 176, ал 3 от ЗУТ В случаите, когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено и възложителят има правата по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите - чл. 176, ал 4 от ЗУТ.

След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ - чл. 177, ал. 1 от ЗУТ.

3.	Присъединяване към електрическата мрежа:

Присъединяването на инсталацията към електрическата мрежа се осъществява поетапно, съгласно чл. 63-68 от Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи - издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, (обн., ДВ, бр. 74 от 24.08.2004). Задълженията на възложителя в процеса на присъединяване са посочени в чл. 48 чл. 81 от цитираната наредба за присъединяване.

4Въвеждане в експлоатация:

След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 -чл. 177, ал. 1 от ЗУТ.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството - чл. 177, ал. 2 от ЗУТ.

В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация - чл. 177, ал. 3 от ЗУТ.

Когато за проверка на постигане на проектните показатели при експлоатационни условия е необходим технологичен срок от време, възложителят може да регистрира въвеждането на строежа в пробна експлоатация - чл. 177, ал. 4 от ЗУТ.

Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества - чл. 177, ал. 5 от ЗУТ.

5. Административни мерки:

При изготвяне на дългосрочните и краткосрочни програми за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници на територията на общината следва да бъдат заложени и списък от административни мерки, имащи отношение към реализирането на програмите.

Примери за административни мерки:

- При разработване и/или актуализиране на общите и подробните градоустройствени планове за населените места в общината да се отчитат възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници;

- Да се премахнат, доколкото това е нормативно обосновано, съществуващите и да не допускат приемане на нови административни ограничения  пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници;

- Общинската администрация  да подпомага реализирането на проекти за достъп и потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта;

- Общинската администрация  да подпомага реализирането на проекти на индивидуални системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници;

## - Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването на енергия от възобновяеми източници.

## Икономическата и политическата децентрализация доказано минава през енергийна такава. Закона за ВЕИ дава шанс за антитръстова и антимонополна регулация.

Има над 200 общини, където да се осъществи българския Гюсинг по схема подобна на тази или с концентрични виртуални енергийни връзки по други комунални дейности.

## Създаване и управление на общински ютилити клъстер

На Фигура 1 е показана структурата и взаимовръзките в Общинския ютилити клъстер (ОЮК). Общинският съвет е принципал на ОЮК, който методично управлява енергийните стратегии и разходите на:

- Обществения доставчик на В и К, който управлява и пречиствателните станции, където се произвежда метан, който се продава на централите;

- Управление на отпадъци подходящи за топлинна утилизация;

- Отпадъци от селско и горско стопанство;

- Обектите (съставят балансиращата група(БГ)

  - общинска собственост:

    - училища; болници; детски градини; административни сгради ;

    - общински предприятия;

  - държавни и обществени учреждения и сгради;

  - електро-транспорт (евентуален);

  - доброволно присъединили се.

ОЮК Избира координатора на балансираща група, чрез динамичен търг проведен съгласно Закон за обществените поръчки. Той доставя и балансира електрическата енергията за БГ.

Електро и топло генериращата мощност в по-големите населени места на Общините ще са фактора, балансиращ енергийния товар, като осигурява горивната си база от местни източници и продава излишната електрическа енергия на националната мрежа като зелена.

При изграждане на топлофикационната  си база от местни източници, ОЮК ще произвежда комбинирана топлинна и електрическа енергия, като след задоволяване на собствените си нужди,  излишната електрическа енергия ще се продава на  обществения доставчик  или съответното разпределително предприятие на електрическа енергия.

(Приложение  6 -Екшън план)

Виртуалната Фирма “Пордим-Енерджи маркет”ЕООД- Структура на Общинския  Ютилити клъстър

Необходимо е на определен етап  Община Пордим и нейните подразделения да създадат Балансираща група, да са  Възложителя на обществени поръчки и следва да прилагат Закона за обществените поръчки. За спазването на Закона за обществените поръчки при доставката на електрическа енергия е добре да се използва регламентираната в закона динамична система. Динамичната система за доставки е изцяло електронен процес за доставки, чиито пазарни характеристики отговарят на изискванията на възложителя. Системата е отворена през срока си на действие за включване на всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор и е представил предварителна оферта, която отговаря на спецификациите. Предварителна оферта за участие в динамичната система за доставка на електрическа енергия може да се подава по всяко време в срока на действие на системата.

Инвестициите са в профилиране на ел. товара, контролно мерене, обучение на персонала и периодични търгове. Масово се е наложил подхода в страните на ЕС(вашите колеги от Италия до миналата година купуваха от Едисон в годишен договор) бизнеса в България го практикува от години. С приемане  Правилата за продажба на ел енергия има и формално ръководство за реализация.

Горното ще натрупа количеството, необходимо за качествената реформа в Пордим  и ще даде информацията за правилните  статегии и мениджърски решения.

БИЗНЕСЪТ НА Виртуалната Фирма “Пордим-Енерджи маркет”ЕООД- Структура на Общинския  Ютилити клъстър

1. Либерализиран пазар

2. Пазарни отношения

3. Тенденции на пазара

ФИРМАТА

1. Мисия

2. Лицензия

3. Диспечерски център

- търговия с ел. енергия

- мониторинг

- енергиен мениджмънт

БИЗНЕСЪТ  "Търговия с електрическа енергия"

1. Либерализиран пазар

Сега пазарът на електрическа енергия работи чрез два паралелни сегмента – с регулирани цени и при свободно договорени  цени, като постепенно делът на последния ще нараст до                                     пълното либерализиране.

Свободния пазар е организиран на основата на договори за доставка на електрическа енергия между регистрирани участници и пазар на балансираща енергия.

Основен принцип на този пазарен модел е диспечерирането на договорените количества енергия между производители и потребители. Енергийните небаланси от неспазване на графиците се покриват чрез  купена  или продадена на ЕСО балансираща енергия.

2.Пазарни отношения след 01.01.2013г.

ДОГОВОРИ ЗА:

Доставка по регулирани цени

Доставка по св. договорени цени

Достъп до РМ

За пренос

За достъп

За допълнителни услуги

ОД  –   обществен доставчик

ЕСО – Електроенергиен системен оператор

ЕТО – Електроенергиен търговски оператор

ОРМ - Оператор на разпределителна мрежа

3.Тенденции за развитие на либерализирания пазар

Най – очакваните мероприятия за адаптирането ни към Европейския енергиен пазар са:

- Създаване на енергийна борса, на която да се регистрират сделките - Сега те се сключват на базата на дружествени договори, които остават търговска тайна

Въвеждане на концепцията на балансиращите групи и търговски участник -  координатор на балансираща група. Това ще стимулира отварянето на пазара, тъй като потребителите в групата ще снижат значително негативното влияние на балансиращата енергия.

ФИРМАТА

Мисия

"Пордим Енерджи" ЕООД гр. Пордим е дъщерно дружество от Структура на Общинския  Ютилити клъстър

с предмет на дейност "Търговия с електрическа енергия" .

Съгласно учредителния акт ..................мисията на "ПордимЕнерджи" ЕООД е да обезпечи енергийните потребности на клиентите си  чрез:

  - консултиране и сътрудничество по въпроси, свързани с регистрацията на пазара;

  - конкурентна и стабилна цена;

  - сигурност при доставка на електроенергия;

  - коректност и лоялност в отношенията;

ЛИЦЕНЗИЯ

"ПордимЕнерджи" ЕООД гр. Пордиме дъщерно дружество от Структура на Общинския  Ютилити клъстър

с предмет на дейност "Търговия с електрическа енергия" . Виж Началото......

Диспечерски център

Комуникацията на Виртуалната Фирма “Пордим-Енерджи маркет”ЕООД-

Структура на Общинския  Ютилити клъстър

с всички свои контрагенти се осъществява, чрез    Диспечерски център.    Диспечерския център представлява компютърна станция сървър, който освен задължителния за балансиращия пазар софтуер работи и в система с контролни цифрови електромери и GSM модеми. С тази система копираме модела на свободния пазар за вътрешните ни консуматори, които могат да са и регистрирани търговски участници.

След въвеждането на концепцията за балансиращи групи нетните небаланси за всеки период на сетълмент ще намалят крайната цена на ел. енергията за всички членове на групата.

Чрез Диспечерския център за всеки клиент могат да се изготвят следните услуги;

- Търговия с ел.енергия - Диспечерския център е комуникация за осъществяване процедурите при участието на пазара на електрическа енергия.

- Мониторинг - За всеки клиент от дистанционно свалените данни от контролните електромери се правят товарови диаграми (графични и таблични) за всеки период на сетълмент.

- Енергиен мениджмънт - Информацията от товаровите диаграми и анализа им са основа за оперативно технологични програми на клиентите с конкретни цели за енергийна ефективност.

"Пордим Енерджи" ЕООД гр. Пордим е дъщерно дружество от Структура на Общинския  Ютилити клъстър

Проект за изграждане на инсталация за преработка на битови отпадъци от Структура на Общинския  Ютилити клъстър

Чрез реализирането на такъв проект се постигат следните основни  цели:

- Използва се като гориво отпадъчен продукт - битови отпадъци от населеното място и от селскостопанското производство в дадената Община, които в момента изобщо не се оползотворяват, а само се депонират;

- Разрешава се проблема с екологичното третиране на битовите отпадъци и други отпадъци от селскостопанско производство в съответната Община;

- Реализира се съществуващата възможност да се приложи метода на енергийна “Ко” - генерация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, при себестойност на енергията, значително по-ниска от тази, предлагана в  момента от страна на топлофикационните дружества в страната;

- Предлага се екологосъобразно утилизиране на отпадъците чрез прилагането на пиролизна термообработка на битови и други отпадъци – конкретно тяхната биологична съставка, като максимално се ограничават всички вредни газови емисии в околната среда на региона;

- Използва се т.нар. - възобновяем енергиен източник, при изкупна цена на електрическата енергия, съществено по-висока от тази на конвенционалните ТЕЦ, определяна от ДКЕВР в момента и  за в бъдеще;

- Задоволяват се нуждите на инвеститори - консуматори от електрическа енергия и топлинна енергия в района на конкретната Община, което прави бизнес условията за тях много по-дружелюбни.

- Създава се възможност за получаване на синтетично течно автомобилно гориво (биодизел) от отпадъчните пластмаси, получени след сепарирането на битовите отпадъци и включени в общата производствена верига на преработка на битовите отпадъци;

- Осигурява се трудова заетост на гражданите.

Акценти:

- за построяването на завод - инсталация за преработка на битови неопасни отпадъци, Общината обявява конкурсна процедура с опция за учредяване на концесионно право за период между 15 и 25 години;

- На базата на този конкурс ще следва да бъде избрана технологична и фирмена група, с която Общината основава смесено търговско дружество, което да отговаря за построяването и управлението на завода. Задължението на Общината спрямо това смесено дружество ще бъде: гарантиране на доставката на необходимите градски битови отпадъци и усвояване на евентуалната финансова помощ - грант, която ще получи от Европейския съюз по този Проект;

- частният съдружник, освен че поема цялата технологична и икономическа отговорност за строителството, ще  трябва да участва при осигуряването на необходимото финансиране, като в това число влиза и финансирането чрез грант от Европейския съюз. Освен това, частният партньор ще бъде отговорен за: експлоатацията на завода, но във всеки един момент публичната (общинската) част от смесеното дружество ще разполага с правомощията за надзор и изискване за спазване, както на техническите, така и на условията по качество на средата, които ще се дефинират в Устава на дружеството, договора за управление и решението за концесия;

- дейностите, които ще се възлагат на частният партньор са: от една страна тези съответстващи на инженерна помощ за изготвяне на необходимата документация по проекта за енергийно рециклиране на битовите отпадъци и извършване на стъпките, касаещи молбата за финансова помощ по действащите програми на Европейския съюз, а от друга страна изготвянето на пакета с условия за търсене на международния пазар на оферти за строителство, финансиране, доставката на оборудване и бъдещата експлоатация на завода.

Дейностите, които предстои да бъдат извършени по един такъв проект се състои основно от три фази.

Първа фаза: Първоначални дейности.

Тази фаза включва следните дейности и ще продължи около 4 - 6 месеца приблизително:

- анализ на актуалната ситуация – дю – дилиджънс:

  - генериране на битови отпадъци.  Количества  и  исторически  развой;

  - състояние на актуалното сметище и съвместимост с европейската директива 1999/31/ЕС;

  - определяне на възможните площадки за изграждане на завода.

- предложение на методология за извършване на системен качествен анализ на твърдите битови отпадъци от града, със съдействието на Общината и МОСВ;

- определяне възможния капацитет на завода, имайки предвид и други отпадъци с различен билогичен произход (биомаса):

  - съседни градове;

  - други неопасни биологични отпадъци като:

    - горивна фракция от завода за отпадъци (биомаса);

    - горски, селскостопански и животински отпадъци.

изготвяне на предварителен проект, включващ следните дейности:

  - обосноваване на технологично решение за термично - пиролизно обработване на битовите отпадъци;

  - проектиране на  инсталацията;

  - описателна част;

  - план на дейностите;

  - подробни оразмерявания и изчисления на проекта;

  - аспекти на околната среда;

  - обследване по програмата за опазване и контрол на околната среда;

  - Бюджет на необходимата инвестиция;

  - анализ на очакваните приходи и разходи;

  - икономически анализ и бъдещи cash-flow потоци;

  - заключения;

  - схеми и детайлен план за реализация.

Втора фаза: дейности по кандидатстване за получаване на финансова помощ от Европейските фондове (грант)

Трета  фаза: строителство на завода и пускането му в действие

Този период ще продължи от 12 до 24 месеца приблизително, което е необходимото време за осъществяване на процедурите по доставка на оборудване, монтаж, наладка – необходимото време за строителство и пускане в експлоатация на завода.

Финансово-технически мерки:

1. Технически мерки:

Програмата трябва да отразява наличието и възможностите за съчетаване на мерките за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници с тези, насочени към повишаване на  енергийната ефективност.

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници и мерки за енергийна ефективност при реализация на проекти за реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;

- Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните конструкции на сгради общинска собственост или сгради със смесен режим на собственост – държавна и общинска;

- Подмяна на общинския транспорт, използващ конвенционални горива с транспорт използващ биогорива при спазване на критериите за устойчивост по чл. 37, ал. 1 от ЗЕВИ и/или енергия от възобновяеми източници;

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и реконструкция на мрежите за улично осветление на територията на общината;

- Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане и реконструкция на парково, декоративно и фасадно осветление на територията на общината.

2. Източници и схеми на финансиране:

# ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ на проекти за подобряване на енергийната ефективност и на проекти, използващи енергия от възобновяеми източници:

| проекти за подобряване на енергийната ефективност |
| --- |
| Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие |
| Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие |
| Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони |
| Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР) | Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕБВР) |
| Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България | Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България |
| Кредитна линия за енергийна ефективност в бита (ЕБВР) | Кредитна линия за енергийна ефективност в бита (ЕБВР) |
| Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" | Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" |
| Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен екофонд) | Национална схема за зелени инвестиции (Национален доверителен екофонд) |
| Международен фонд Козлодуй | Международен фонд Козлодуй |
| Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда |
| Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014 (Програма: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници) | Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014 (Програма: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници) |

| № по ред | Програма / фонд | Предмет на финансирането | Размер на помощта | Бенефициенти | Усвояемост | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | евро фондове | репуб. бюджет | публично съ-финансиране - общо |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЕЕ | ВЕИ |  |
| 1 | Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие www.opcompetitiveness.bg | Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията | 119 440 616 € от ЕФРР | 21 077 756 € | 140 518 372 € | МСП и големи предприятия от производствения сектор и сектора на услугите | 0% |  | максималният размер на публичното съфинансиране е 30-50% от проектната с/ст Индикативният срок за стартиране на схемите за безвъзмездна помощ е началото на 2012 г. |
|  |  | Въвеждане на възобновяеми енергийни източници (при крайния потребител) | 55 521 496 € от ЕФРР | 9 797 911 € | 65 319 407 € |  |  | 0% |  |
| 2 | Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие www.bgregio.eu | одити за енергопотребление мерки за ЕЕ и/или използване на ВЕИ в сгради; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление | 60 246 193 € за ЕЕ от ЕФРР; | 10 631 681 € | 70 877 874 € | публични институции – министерства, агенции общини и сдружения на общини НПО сдружения с нестопанска цел университети сдружения на собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради. | 89,6% |  | максималният размер на публичното съфинансиране е 50-100% от проектната с/ст = 50,1млн. € допустимите мерки по ЕЕ и ВЕИ се вписват хоризонтално в отделните проекти През 2011 г. стартира схемата за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” (Внедряване на мерки за ЕЕ в многофамилни жилищни сгради в 36 общини, центрове на градските агломерации) с макс. размер на помощта = 25,42 млн. € и окончателен бенефициент - дирекция „Жилищна политика” в МРРБ; Размер на помощта – 100% за енергийни одити / 50% от с/ста на реализираните мерки; |
|  |  |  | 13 701 271 € за ВЕИ от ЕФРР; | 2 417 871 € | 16 119 142 € |  |  | 17,8% |  |
| 3 | Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (данните обхващат данни за мерки 121, 123, 311, 312, 321) www.prsr.government.bg | производството и използването на възобновяема енергия, вкл. комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (когенерация) от биомаса | 1194,8 млн. € от ЕЗФРСР | 298,7 млн. € | 1493,5 млн. € | - земеделските производители, - организации на земеделски производители, - общини, - юридически лица с нестопанска цел, - читалища и др. | 51,2% = = 764,8 млн. € | - Производството на енергия от ВЕИ е хоризонтална мярка в отделните проекти и в докладите за напредъка в изпълнението на програмата не е предвидена информация за дела на инвестиции в съоръжения за производство на енергия от ВЕИ в общата проектна стойност. |
|  | мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” | възобновяема енергия (слънчева, вятърна, водна, геотермална и др. енергия,), с изключение на производство на биогорива; - биоенергия, при преработка на суровини от собственото земеделско стопанство; Капацитетът на инсталациите ≤ 1 МВт | 142,3 млн. € | 34, 9 млн.€ | 177,1 млн. € | - земеделските производители, - организации на земеделски производители, - общини, | 18,6% |  |
|  | мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” | производство на биоенергия за посрещане на собствени енергийни нужди; производство на енергия за продажба от други ВЕИ (слънчева, вятърна, водна, геотермална и др. енергия); Капацитетът на инсталациите ≤ 1 МВт | 134,6 млн. € | 33 млн. € | 167,6 млн. € | - земеделските производители, - организации на земеделски производители, - общини, | 48,5% |  |

| № по ред | Програма / фонд | Предмет на финансирането | Общ размер на помощта | Размер на помощта | Бенефициенти | Усвояемост | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЕЕ | ВЕИ |  |
| 4 | Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия www.beerecl.com | - ЕЕ в индустриални съоръжения, когенерация; | 180,2 млн. € | - заем по кредитната линия до 2,5 млн. €/проект; - грант до 15% от отпуснатия заем; - безвъзмездна консултантска помощ; | частни предприятия от индустриалния сектор и сектора на услугите | 78% |  |
|  |  |  |  |  |  | 34,7 млн. € | 106,6 млн. € |  |
|  |  | - проекти генериращи енергия от ВЕИ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България www.bulgaria-eueeff.com | - ЕЕ в индустриални съоръжения, когенерация; | 22,5 млн. € | - заем по кредитната линия до 2,5 млн. €/проект; - грант = 15% от отпуснатия заем; - безвъзмездна консултантска помощ; | частни предприятия от индустриалния сектор и сектора на услугите | 99,3% |  | Проектни предложения се приемат до юни 2012 г. |
| 6 | Кредитна линия за енергийна ефективност в бита www.reecl.org | одобрени съоръжения и материали за жилищни сгради: Енергоспестяващи прозорци Газови котли Отоплителни уреди, печки и котли на биомаса Слънчеви колектори за топла вода Охлаждащи и загряващи термопомпени системи Фотоволтаични системи Aбoнатни станции и сградни инсталации Газификационни системи Рекуперативни вентилационни системи | револвингов фонд с капитализация над 11 млн. € | потребителски заем + безвъзмездна помощ съответно в размер на 20%, 30% или 35% от стойността на кредитирания енергоспестяващ проект | домакинства или сдружения на собственици на сграда | 48,0% | Информацията е само за продължението на кредитната линия, стартирало от средата на 2011 г.) www.reecl.org |
|  |  |  |  |  |  | 33 935 554 € | 21 053 258 € |  |
| 7 | Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) www.bgeef.com | финансираща институция за: - предоставяне на кредити и - предоставяне на гаранции по кредити, - център за консултации; за проекти инвестиционни проекти за енергийна ефективност | револвингов фонд с капитализация над 11 млн. € | Индивидуалната (за отделен проект) гаранционна експозиция ≤ 800 хил. лв. | Общини Корпоративни клиенти Физически лица. | 1,2 млн. € предоставени заеми; 1,94 млн. € предоставени кредитни гаранции |  |  |
| 8 | Национален доверителен екофонд (Национална схема за зелени инвестиции) www.ecofund-bg.org | - ЕЕ в сгради (вкл. соларни инсталации на сгради) и в индустрията; - смяна на горивната база; - когенерация; - Проекти в транспортния сектор, свързани с предоставяне на обществен транспорт – смяна на горивната база от дизел/бензин на устойчиви горива; - Производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление; | постъпленията на средства в резултат на продажбите на предписани емисионни единици | няма ограничения | общини; държавни институции; сдружения на собственици; търговци; юридически лица с нестопанска цел; | 0% | 0% | одобрен списък за финансиране на: - 37 проекта за подобряване на ЕЕ в сгради и - 7 проекта за производство на енергия от биомаса |
| 9 | Международен фонд Козлодуй www.mfk-consultant.eu | в „не-ядрен” прозорец: - Сигурност на енергийните доставки; - Рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос и разпределение на енергия; - Енергийна ефективност; - Околна среда. | 120 млн. € за сектор „не-ядрена” енергетика за периода 2010-2013 г., вкл. помощта по т.т. 4, 6, 7 по-горе. | 100% безвъзмездна помощ | Министерство на икономиката, енергетиката и туризма краен бенефициент на помощта – 12 общини в България (Козлодуй , Нови хан, Чирпан, Драгоман, Павликени, София, Ракитово, Рудозем, Вършец, Якимово, Иваново, Стрелча) | няма информация за сумата на получения грант |  | През 2011 г. е получен грант за ЕЕ в 39 обществени сгради – избран е изпълнител на мерките, които предстои да бъдат изпълнени през 2012 г; През февруари 2012 г. предстои обявяването на нова схема за ЕЕ в обществени сгради; |
| 10 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда http://pudoos.bg | изграждане на МВЕЦ | бюджет на държавните помощи, определян всяка година |  | общини, МСП |  | 3,23 млн. лв (за периода 2008-2010 г.) | в приоритетите за финансиране на проекти по ПУДООС, считано от август 2009 г. не фигурират проекти за подобряване на ЕЕ и проекти, използващи ВЕИ |
| 11 | Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014 (Програма: Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници) | ЕЕ и ВЕИ | 13 260 245 € безвъзмездна помощ |  |  |  |  | Програмен оператор: МИЕТ; Програмен партньор от страна на донорите: Норвежка дирекция за водни ресурси и енергетика (NVE) |

| проекти за подобряване на енергийната ефективност | проекти, използващи енергия от възобновяеми източници |
| --- | --- |
| 346 564 510 € | 272 646 221 € |

# ОБЩО: финансирани проекти в периода 2004-2011 г. на обща проектна стойност:

| Изготвил: Огнян Марковски гл. експерт | Съгласувал: Красимир Найденов главен директор |
| --- | --- |
| 05.03.2012 г. |  |

Актуализация 12 април 2012 г. (ОМ)

Примерно Предложение за енергийна ефективност

ДО ОБЩИНА  Пордим

ОТНОСНО : Високоефективно топлоснабдяване на общински обекти с частно финансиране

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Като типичен представител на т.нар. ESCO фирми, “Зелена синергия” ООД инвестира в преструктурирането на нафтови котли в инсталации с пиролизни горивни съоръжения на дървесина и осъществява топлоснабдяването на общински обекти за 8-10 годишен експлоатационен период.

Себестойност на топлоенергията при различни горивни бази (към 24.04.2011г.)

| ФИРМА | Величина Гориво | Цена C на горивото (енергията) с ДДС | Приведена цена C* на горивото [лв./MWh] | Себестойност горивна S на топлоенергията [лв./MWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.ON | Електроенергия НН , η=0,98 | 178 лв./MWh | 178 | 182 |
|  | Електроенергия СН, η=0,98 | 141 лв./MWh | 141 | 144 |
| LUKOIL | Дизел за отопление, η=0,9 | 1740 лв./1000л | 177 | 197 |
|  | Газьол 0,1% S; ρ=845кг/м3 | 2347 лв./1000л | 239 | 265 |
| твърдо гориво | Въглища, 3500ккал/кг, η=0,7 | 250 лв./тон | 61,5 | 87,8 |
|  | Дървесина,2500ккал/кг, η=0,7 | 125 лв./тон | 43,0 | 61,4 |
| BSTK | Природен газ(50) за обществено- административни потребители | 887 лв./1000 м3 | 95,4 | 106 |
|  | Природен газ до 200 хил.м3 за промишлени потребители | 787 лв./1000 м3 | 84,6 | 94,0 |
| BG | Природен газ от “Булгаргаз”ЕАД, η=0,9 | 639 лв./1000 м3 | 68,7 | 76,3 |

Анализът на икономическата,екологичната и технологичната ситуация показва перспективите от преустройството на съществуващите нафтови Пордимни инсталации и  изграждане   на  пиролизна                горивна  система      на  биомаса.

Защо ESCO?

Фирмите за енергоефективни услуги с гарантиран резултат (известни като ESCO фирми) осигуряват със свои собствени средства ESCO услуги и инвестиции (проучване, внедряване, експлоатация и поддръжка), при гарантирано равнище на спестени енергийни разходи, възвръщащи инвестицията. Съгласието за извършване на енергоефективни услуги се обективира в договор, по който страни са фирмата за енергоефективни услуги и нейният клиент (учреждението, което се нуждае от извършването на такава услуга). Изпълнението на мерките  води до намаляване на енергийните разходи и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите. При изпълнение на проекти за ЕSCO услуги, разходите на инвестицията се изплащат от постигнатите  икономии.

Средствата за извършването на енергоефективна услуга се осигуряват изцяло от Изпълнителя, а Възложителят заплаща стойността й във времето от реализираните икономии в резултат на приложените енерго-ефективни мерки.

Възнаграждението на изпълнителя е за сметка на реализираните икономии (чл. 21, ал. 3 от ЗЕЕ).

Финансовият, техническият и търговският риск за изпълнението на проектите по договорите за енергоефективни услуги са за сметка на Изпълнителя.

Възложители при ЕСКО договорите могат да бъдат частни фирми или учреждения на бюджетна или общинска издръжка - болници, поликлиники, детски заведения, санаториуми, пансиони за стари хора, домове за ин¬валиди, учебни заведения, театри, кина, музеи, читалища, библиотеки, хотели, почивни домове, административни сгради и др. сгради на общинска или бюджетна издръжка.  Изборът на съответна  фирма за енергоефективни услуги се извършва съгласно действащото законодателство в Република България - Законът за обществените поръчки,  респективно  Наредбата  за възлагане  на  малки  обществени  поръчки, а правно основание за сключването на договори за енергоефективни услуги е разпоредбата на чл.20 и чл.21 от ЗЕЕ.

Дейности  на ESCO – фирмите:

•       Доставка на енергия;
•       Експлоатация,  ремонт  и  поддръжка  на  инсталациите;
•       Осигуряване на резервни части по гаранционен договор;
•       Осигуряване  на  финансирането  за  реконструкция на съоръжения и инсталации;
•       Консултантски и инженерни услуги,  включително предпроектни проучвания, проектиране, изграждане, контрол на реализацията и др.;
•       Изграждане на съоръжения  “до ключ”, включително инженерни услуги,  доставка,  надзор на строителството и пускане в експлоатация.

ЕСКО моделът  дава възможност на фирми и организации, които инвестират в енергоспестяващи  мерки, да възвърнат инвестициите си с постигнатите резултати от намаленото потребление на енергия. ESKO компаниите са дружества, които сключват договор със собственика на дадена сграда или предприятие за определено време (най-често между 8 и 10 години).  През този период  ЕСКО компанията изпълнява проекти по енергийна ефективност. Основната функция на компаниите за енергийни услуги е да провеждат цялостно обслужване на сградата или предприятието по време и след изтичане на договора.

Етапи на комплексен проект за подобряване на енергийната ефективност:

1 .Опростено енергийно обследване на обектите;
2.Анализ на резултатите на енергопотреблението, отоплителните товари и определяне на обема на енергоспестяване;
З.Сключване на Договор с гарантиран резултат между възложителя и ЕСКО фирмата;
4.Провеждане на цялостно енергийно обследване съответстващо като минимум на изискванията на Наредби №18 и №21 към ЗЕЕ;
5.Анализ на резултатите от цялостното енергийно обследване;
6.Прилагане на основни и допълнителни мерки за енергоспестяване и енергоефективни решения; 
7.Прилагане на поддържащи енергоспестяващи мерки;
8.Контрол и мениджмънт на топлоподаването и енергопотреблението в сградите; 
9.Непрекъсната информационно-разяснителна кампания, маркетинг и реклама; 
10. Текущ анализ на резултатите и оптимизиране на управлението.

Какво осигуряват договорите с гарантиран резултат на възложителите:

- Осигуряване на необходимите инвестиции;

- Изплащане на инвестицията – в съответствие с постигнатите реални икономии на енергия

- Гарантирано пределно ниво на потребление на енергия за обектите;

- Поемане на целият търговски и финансов риск;

- Мониторинг на резултатите.

Какви са ползите  за собствениците и ползвателите на сградите:

- По-ниски разходи за топлинна енергия от досегашните до изплащане на проекта и значително по ниски след това;

- Допълнителна възможност за доставка на енергийни носители на по-ниски цени.

- Значително повишен комфорт за обитателите и красив външен вид на сградата;

- Социален  ефект и повишено самочувствие на жителите на населеното място;

ПРОЕКТИ

Осигуряването на публичност и информация на плана е задължение на кмета на общината и в етапа на неговата реализация, и при евентуалните му актуализации.

Публичното обсъждане ще бъде организирано не само при изготвяне на Общинския план за развитие, но и при всички последващи отчитания на постигнатите резултати и набелязване на нови.

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на програмата, пред областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР.

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за  определяне реализацията на проектите.

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (чл.8, ал.2 от Наредба № РД–16-558 от 08.05.2012г.).

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/или качествено измерими стойностни показатели /индикатори. Въз основа на изводите от ситуационния анализ на секторите   - стопански, човешки ресурси и инфраструктура и околна среда са идентифицирани силните и слаби страни на общината, както и възможностите и заплахите породени от външни фактори.

Ще се изготви план за реализация на програмата, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на програмата върху общинския бюджет, както във времето така и по отношение на различните източници на финансиране на програмата и възможност за нейното реално изпълнение.

През първата година ще се изготвят енергийни обследвания на сградните обекти /административната сграда на общината и др./, предвидени за енергийно ефективна реконструкция в програмата, повечето от които са подлежащи на сертифициране за енергийна ефективност в съответствие със Закона за енергийна ефективност и съответните наредби. Предвижда се през първата година да започне изпълнението на проекти за изпълнение на енергоспестяващи мероприятия /ЕСМ/ в сградите за тези, за които има  изготвени през 2008 и 2009 г.  „Обследване за енергийна ефективност”

През всяка една следваща година на програмата се предвижда реализирането по един проект в училище и един в детска градина.

През всичките години на програмата текущо ще се изпълняват дейностите по събирането, обработването и анализ на информацията за състоянието и енергопотреблението на всички общински обекти. Тези дейности са важна основа за мониторинг на резултатите, актуализирането на общинската програма, както и за отчитането на резултатите от изпълнението на програмата.

Важно е да се отбележи, че след извършването на енергийни обследвания на обектите общинска собственост, ще се подредят приоритетни обекти, които притежават голям потенциал за енергийна ефективност. Решения за това ще се взимат при ежегодната актуализация на програмата.

Създаване на система за комуникация

Всички мероприятия, извършвани по програмата, ще бъдат реализирани с одобрението на Общинският съвет на община Пордим на предвижданите в инвестиционната програма средства. Всички мероприятия ще стават със съдействието на ръководителите на отделните обекти.

ОБЩИНА ПОРДИМ

Визия: Общината да се превърне в територия с устойчиво развиваща се икономика, в областта на селското стопанство и преработка на селскостопанската продукция, с високо качество на живот и модерни населени места предпочитано място за живеене, работа и отдих.

Обособените в общинския план за развитие приоритети отговарят на националните приоритети

| силни страни 1.Развитие на селското стопанство – малък процент на пустеещи земи. 2.Възможност за напояване на селскостопанските земи. 3.Добро състояние на селскостопанските кооперации и фирми. 4.Достатъчност на лекарските практики в доболнична помощ. 5.Наличие на действаща адекватна система за финансово управление и контрол. 6.Всички селища в общината са водоснабдени. 7.Околната среда е чиста, добро качество на атмосферния въздух, няма източници на силен шум. 8.Няма замърсени с тежки метали почви, липстват ерозионни процеси. 9.Обезпеченост с жилища на населението. 10.Използваемост на сградния фонд на образованието, квалифициран педагогически персонал. 11.Добре развита електроенергийна система. 12.Наличие на исторически паметници. 13.Общината има приета програма за опазване на околната среда. 14.Общината има приета програма за управление на отпадъците и Наредба за управление на дейностите по отпадъците. | слаби страни 1.Не пълно използване на почвено-климатичните предпоставки за развитие на отраслите на икономиката. 2.Не ефективно използване на водните ресурси и необходимост от подмяна на водопроводната мрежа. 3.Необходимост от ремонт на здравните заведения. 4.Наличие на не разплатени разходи. 5.Пътната мрежа подлежи на ремонт в някои участъци. 6.Лошо поддържани съоръжения за пречистване на отпадната вода в централна градска част. 7.Отрицателен естествен прираст. 8.Материално техническата база в училищата подлежи на подмяна. 9.Изграждане на достъпна обществена среда и специализирани институции за инвалиди и пенсионери. 10.Изграждане на спортни база в селищата на общината. 11.Няма създадена програма за подпомагане на масовия спорт и туризъм. 12.Няма създадена програма за развитие на културата в общината. 13.Предприемане на мерки за премахване на нерегламентираните сметища. Около населените места съществуват замърсени с битови отпадъци почви. 14.Нисък процент от населението получава услугата сметосъбиране и сметоизвозване, няма разделно събиране на отпадъци. 15.Съществува заплаха за биоразнообразието, която се дължи на неадекватното обществено разбиране, многото пожари на промяната на собствеността на земята. |
| --- | --- |
| възможности 1.Използване финансовите инструменти на ЕС за решаване на проблеми свързани с икономиката, околната среда и инфраструктурата. 2.Привличане на субсидии от местни фирми за решаване на общи цели и проблеми. 3.Усъвършенстване на държавната политика – ускоряване процесите на децентрализация на държавната администрация. 4.Обща политическа стабилност – отсъствие на рискове от етнически произход. 5.Реализиране на инвестиционни проекти. 6.Привличане на външни инвестиции на базата на доброто положение на района и преминаващият газопровод. 7.Разработване на енергийна програма за енергоспестяващи и възобновяеми технологии. 8.Решаване на проблемите с депониране на отпадъците чрез изграждане на регионално депо. 9.Чистата околна среда е предпоставка за развитие на туризъм. | заплахи 1.Пренебрегване грижите към природното и културно-историческо наследство. 2.Недостатъчна степен на децентрализация и развитие на местното самоуправление. Зависимост на общината от централното бюджетно финансиране. 3.Високо равнище на безработица и ниско равнище на трудова заетост е заплаха от обезлюдяване на населените места, висок процент на миграция. 4.Засилване на вредните явления като наркомания и престъпност. 5.Неадекватна нормативна уредба в социалната сфера, ограничаване на финансовите ресурси за провеждане на ефективна социална политика. |

Както се вижда от горната таблица  идентифицирани са общо 43 фактора, от който 14 се класифицират като силни страни на общината, 15 като слаби страни, 9 са благоприятните възможности и 5-заплахите. Това е отразено в следващата таблица:

| Класификация на факторите | Брои на характеристиките | Процент към общия брой |
| --- | --- | --- |
| Възможности | 9 | 20,93 |
| Силни страни | 14 | 32,56 |
| Заплахи | 5 | 11,63 |
| Слаби страни | 15 | 34,88 |
| Общо: | 43 | 100,00 |

Тези фактори могат да се обединят на вътрешни и външни, положителни и отрицателни – представено в следващата таблица:

| Фактори | вътрешни | външни | общо |
| --- | --- | --- | --- |
| Положителни | 14 | 9 | 23 |
| Отрицателни | 15 | 5 | 20 |
| Общо: | 29 | 14 | 43 |

При анализ на таблицата е видно, че вътрешните фактори са повече от външните, т.е. общината има вътрешен потенциал, на който да разчита  за промяна.

Положителните са повече от отрицателните, като разликата е минимална, т.е общината трябва да работи в насока към проявяване на силните страни и използване на благоприятните възможности.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Програмите за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници на територията на общините трябва да са в пряка връзка с техните планове по енергийна ефективност.

Целеният резултат от изпълнението на програмите е:

- намаляване на потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината;

- повишаване  сигурността на енергийните доставки;

- повишаване на трудовата заетост на територията на общината;

- намаляване на вредните емииси в атмосферния въздух;

- повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението.

# Footnotes

ЕБВР = Европейска банка за възстановяване и развитие

Общият размер на съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от републиканския бюджет.

Общият размер на съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от републиканския бюджет.

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони