ОБЩИНА      ПОРДИМ,   ОБЛАСТ        ПЛЕВЕН

5898 гр. Пордим, ул. „Иван Божинов” № 1, тел. 9/0/6513   22-17,  факс 9/0/6513  20-43, e-mail: obshtina_pordim@abv.bg

Проект!

Н  А  Р  Е  Д  Б  А

за

пожарната  безопасност

на територията

на  община Пордим

град Пордим

м.февруари 2013 г.

# Г  Л  А  В  А    I

## ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С наредбата се определят правилата и нормите за пожарна безопасност (ПБ) при експлоатацията на обектите в урбанизираните, земеделските, горските и защитените територии и в нарушените територии за възстановяване, наричани за краткост „обекти”, на територията на Община Пордим.

Чл.2. Правилата и нормите по чл. 1 се прилагат за всички обекти независимо от вида на собственост.

Чл.3. Изискванията на тази наредба се отнасят за държавните органи, юридическите лица и гражданите (собствениците, ползвателите, ръководителите, работещите и временно пребиваващите в обектите лица).

Чл.4. Обектите по чл. 1 се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - бр. 101 от 2010 г.).

Чл.5. В случаите, когато правилата за пожарна безопасност на обектите са уредени в закон или подзаконов нормативен акт се прилагат разпоредбите на тези актове.

# Г  Л  А  В  А    II

## ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

## КЪМ ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СГРАДНИЯ ФОНД

Чл.6. (1) Фирмите и организациите, поддържащи водопроводната мрежа в населените места са длъжни да проверяват изправността на пожарните хидранти и тяхното обозначаване и при неизправности незабавно да ги отстраняват, като в началото на есенно-зимния сезон ги зазимяват, а през зимата почистват редовно от сняг.

(2) Забранява се затрупването и затрудняване на достъпа до противопожарни хидранти и водоеми.

Чл.7. Извършването на ремонтни работи по водопроводните мрежи и водоеми за противопожарни нужди да започва след уведомяване на Районна служба за „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен (РСПБЗН).

Чл.8. Всички юридически и физически лица, които извършват ремонтни дейности, свързани с временно или постоянно затваряне или намаляване проходимостта на улиците, предварително да уведомяват за продължителността на тази си дейност РСПБЗН – Плевен пред и около сградите от горими отпадъци, опадала листна маса и суха тревна растителност.

(2) Изгарянето на отпадъци и паленето на огън за други нужди в населените места да се извършва на разстояние най-малко 6 метра от всякакви сгради, помощни постройки, горими материали и др. обекти и съоръжения и при отсъствие на вятър, като се осъществява непрекъснат контрол. Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от три метра от горими отпадъци, предмети и суха тревна растителност и да се осигури най-малко една кофа с вода 10л. След приключване на тази дейност огнищата да се изгасяват напълно.

Чл.10. Забранява се:

1. Паленето на огън при силен вятър.

2. Паленето на огън на по-малко от 100 метра от гори и горски насаждения.

3. Опожаряване на сухи тревни площи.

4.Опушване на кошери за пчели без да е почистено около кошерите от суха тревна растителност.

5. Паленето на отпадъците в кофите и контейнерите за смет.

6. Палене и изгаряне на гуми, обгаряне изолацията на електрически кабели и други горими материали.

7. Складирането на материали от класове по реакция на огън от В до F, обемист и груб фураж по улици, паркове, крайпътни пасища, зелени площи в рамките на населеното място и други места извън оградените дворове на обектите и личните дворове на гражданите, както и под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за леснозапалими и горими течности и газове и други подобни комуникации.

Чл.11. (1)Разстоянието от открито складиран груб фураж до съседни сгради в личните дворове на гражданите да е най-малко 8 метра.

(2) Когато сградата е с негорим покрив и на фасадната й стена няма отвори, разстоянието може да се намали с 50%.

Чл.12. Откритото складиране на дърва за отопление, клони и изрезки от дървета се допуска на разстояние 6 метра от съседни сгради и при условията на чл.11 (2).

Чл.13. Огневи работи(електрозаваръчни; с горелки и други уреди, използващи горими газове и леснозапалими течности)  да се извършват само след като се вземат необходимите мерки за пожаробезопасна работа, съгласно „Наредба № Із – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите” (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).

Чл.14. (1) Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, видът и количеството на които се определят съгласно приложение № 2 към  чл. 3, ал. 2 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г., а обозначаването им се извършва в съответствие с „Наредба № РД-07/8 от 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа” (ДВ,бр.3от 2009 г.).

(2) Противопожарните системи, съоръжения и уреди постоянно се поддържат в изправно работно състояние при спазване инструкциите на производителя.

Чл.15. Съхраняване на леснозапалими и горими течности(ЛЗТ и ГТ) в сгради се допуска в следните количества:

1. ЛЗТ до 100 литра и ГТ до 500 литра – в мазета и в стопански сгради и помещения към жилищни сгради;

2. ГТ до 3000 литра – в отделностоящи (на минимум 6 м. от съседни сгради) едноетажни сгради от първа и втора степен на огнеустойчивост, или в пристроени помещения към жилищни сгради от същите степени на огнеустойчивост и със самостоятелен директен изход навън.

Чл.16. В сградите и помещенията не се допуска:

1. Използуването на готварски газови уреди, работещи с газ пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен под нивото на прилежащия терен и без постоянна вентилация.

2. Съхранение на бутилки с газ пропан-бутан в помещения, чийто под е разположен под нивото на прилежащия терен и без постоянна вентилация.

3. Съхраняване на леснозапалими и горими течности (ЛЗТ и ГТ) в съдове, предизвикващи статично електричество и в такива, които не са електропроводими.

4. Разполагане и съхраняване на суровини, готова продукция и други материали и оборудване по начин, възпрепятствуващ достъпа до евакуационните пътища и изходи, пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари, пожарни кранове, стълби за пожарогасителни и спасителни дейности, устройства за алармиране или оповестяване, устройства за ръчно задействане на пожароизвестителни и/или пожарогасителни системи.

5.  Съхраняване на горива за отопление, леснозапалими и горими течности в общи помещения в сгради етажна собственост - стълбища, коридори, тавани.

6. Изливането на леснозапалими и горими течности в канализацията.

7. изхвърлянето на угарки от цигари в съдове от клас по реакция на огън от В до F.

Чл.17. Не се допуска паркиране и ремонт на товаро-разтоварни и транспортни средства в складови и производствени помещения.

Чл.18. В жилищни сгради етажна собственост, управителят организира изпълнението на противопожарните мероприятия в общите части на сградата.

Чл.19. Вратите на евакуационните изходи от сгради, помещения и оградени площи, в които има възможност за пребиваване на повече от 15 човека се отварят по посока на евакуацията (навън).

Чл.20. (1) Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски обекти, кина и театри разработват план за действие при възникване на ситуации, застрашаващи безопасността на лицата, намиращи се в търговските обекти, кина и театри. Неразделна част от плана е план-схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи, водоизточници и други.

(2) Планът по ал. 1 се предоставя на РСПБЗН-Плевен при започване на търговска дейност, както и след всяко преустройство, с което се променя план-схемата.

(3) План-схемата за аварийно напускане на обекта се поставя на видни за клиентите места по пътя на евакуацията.

Чл.21. (1) На открити площадки гарирането на автомобили се предвижда на групи от по 200 автомобила и на подгрупи от по 50 автомобила.

(2) Разстоянието между отделните групи трябва да бъде най-малко 15 м, между подгрупите - най-малко 4 м, а между отделните автомобили в подгрупата - най-малко 1 м.

Чл.22. Минималните разстояния от откритите площадки за гариране на автомобили до производствени сгради и съоръжения на промишлени предприятия се приемат:

1. До сгради от I и II степен на огнеустойчивост без отвори - 1 м, а до сгради с отвори - 3 м;

2.  До сгради от III степен на огнеустойчивост - 6 м;

3.  До сгради от IV и V степенна огнеустойчивост - 8 м.

Г  Л  А  В  А   III

ИЗИСКВАНИЯ ЗАПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ КЪМ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.23. След приключване на работното време електрическите инсталации – силова и осветителна(без денонощните консуматори) в обекта се изключват.

Чл.24. Полагането на кабели и проводници по земята да става по начин, осигуряващ предпазването им от механични повреди при движение на хора и разполагане на оборудване.

Чл.25. Монтирането на електрически кабели и проводници, полагани въздушно за захранване на съседни сгради и съоръжения да става само по въжета или обтежки от клас по реакция на огън най-малко А2.

Г  Л  А  В  А   IV

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

Чл.26. Отоплителните съоръжения на сградите и помещенията се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и ползване.

Чл.27. Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването (включването) на отоплителните уреди и съоръжения и тези, които ги използуват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна експлоатация.

Чл.28.(1) Комините на сградите се изпълняват от строителни продукти с клас по реакция на огън най-малко А2, с огнеустойчивост I 120. Фугите се запълват по цялата дължина на комина от строителни продукти с клас по реакция на огън най-малко А2.

(2) Прегледа и почистването на комините и печките от сажди се извършва в началото на отоплителния сезон и при необходимост, при вземане на мерки за пожарна безопасност.

(3) В многофамилни жилищни сгради етажна собственост, ползвателите на отоплителни уреди на твърдо гориво са длъжни до 15 октомври да извършат почистване на комините на сградите, които ползват. Почистването се удостоверява с протокол, копие от което се предоставя на домоуправителя до 30 октомври.

Чл.29. При използване на локално отопление чрез печки на течно и твърдо гориво (и тип камина) да се спазва следното:

1.Преминаването на димоотводните тръби(кюнци) през стени от строителни продукти с класове по реакция на огън от В до F да става през тръба с клас по реакция на огън най-малко А2, с диаметър най-малко 0,2 м., като свободното пространство между тръбата и кюнците се уплътни с продукт с клас по реакция на огън най-малко А2. Тръбата се разполага в средата на екран с размери 0,6х0,6 м., изпълнен от продукт с клас по реакция на огън най-малко А2, като последния се монтира в стената. В мястото на монтиране на екрана се отстраняват всякакви конструкции и облицовки с класове по реакция на огън от В до F.

2. След преминаването през стената кюнците трябва да отстоят най-малко на 0,3 м. от нея и да излизат над покрива най-малко на 0,5 м.

Чл.30. Печките на твърдо гориво (и тип камина) се монтират на основа с клас по реакция на огън най-малко А2. Допуска се монтажа им върху основи с класове по реакция на огън от В до F при поставянето на поставка с клас по реакция на огън най-малко А2, излизаща пред печката на 0,2 м. и отстрани на      0,1 м. Под поставката се осигурява най-малко 3см. въздушна междина. Поставката трябва да има ограждащ борд с височина най-малко 3см.

Чл.31. Отопление с инфрачервени лампи и други подобни се разрешава, ако са използвани допълнителни мерки за пожарообезопасяване (защитни глобуси, предпазни мрежи с отвори до 3 мм. и др.)

Чл.32. При експлоатацията на отоплителните уреди не се допуска:

1. Използването на вентилационните канали и сметоводни шахти в сградите като димоотводи (комини).

2. Използването на димоотводните канали като вентилационни.

3. Включване на димоотводни тръби (кюнци) в комините вертикално през подовите конструкции и транзитно през съседни помещения.

4. Оставянето на неизчистени от сгурията печки на твърдо гориво(и тип камина) след приключване на работното време.

5. Изхвърлянето на неизгасена сгурия.

6. Използването на газови отоплителни уреди, работещи с газ пропан-бутан в помещения, чийто под е под нивото на прилежащия терен и без постоянна вентилация.

Г  Л  А  В  А     V

ИЗИСКВАНИЯ ЗА

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ГОРИТЕ

Чл.33.(1) След обявяване на пожароопасния сезон в горите от Министъра на земеделието и храните на Република България, кметовете и кметските намстници по населени места  в Общината са длъжни да:

1.Организират гасачески групи, като за целта изготвят списъци (съдържащи численост на гасаческата група, състояща се от най-малко осем човека на възраст от осемнадесет до шестдесет години мъже с добро здравословно състояние и постоянно живеещи в населеното място).

2.Връчат срещу подпис на всеки член на групите за гасене от местното население известие за неговото участие;

3.Оповестят местното население за възникнал пожар в землището на кметството;

4.Организират транспортирането на групите за гасене и доброволците от местното население до мястото на пожара;

5.Предоставят помещение и налични средства за връзка на органите за ръководство на пожарогасенето;

6.Осигурят храна, вода и медицинско обслужване на участниците в гасенето.

(2) Кметовете и кметските намстници на населени места в Общината са длъжни да съдействат на органите за ПБЗН, лесничействата, държавните дивечовъдни станции и Министерството на околната среда и водите по осъществяването на техните функции, определени с нормативен акт и са длъжни да:

1.Изпълняват съгласувано с лесничействата и държавните дивечовъдни станции мерките за пожарна безопасност по границите на населените места и горските територии;

2.Информират местното население за задълженията и мерките по опазването на горите от пожари.

Чл.34. Кметовете и кметските наместници на населени места са длъжни да изпълняват задълженията си по „Оперативния план за противопожарните мероприятия в горските територии и в близост до тях”, както и по „Плана за действие при пожари”.

Г  Л  А  В  А     VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Чл.35. Кметовете и кметските наместници на населени места са длъжни да организират и провеждат мероприятия за:

1.Навременното разгласяване, разясняване и спазване изискванията на „Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи” сред населението, както и за повишаване готовността му за предотвратяване и гасене на пожарите;

2.Организирането на групи, оборудването им с подръчни противопожарни уреди и своевременното им извозване до мястото за гасене на пожари в житни масиви и сухи треви;  ежегодно до края на м.май, списъците с групите се представят в РСПБЗН - Плевен;

Чл.36.(1) Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и други, които преминават или извършват определени дейности покрай посевите и фуражните площадки, да:

1.Използват открит огън или пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от посеви и складове за фураж от настъпване на восъчна зрялост до окончателно прибиране на сламата.

2.Използват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на посеви и фуражни площадки.

(2) Гражданите са длъжни:

1.Да не спират моторни превозни средства и установяват лагери в и/или на разстояние най-малко 5 м. до посевите след настъпване на восъчна зрялост.

2.Да предприемат незабавни мерки за съобщаване при пожар и запалвания.

3.Да се включат в погасяването на пожара при необходимост и изпълняват стриктно разпорежданията на ръководителя на оперативните действия.

Чл.37.(1) ЗАБРАНЯВА СЕ изгарянето на стърнища, слама, ожънат царевичак, суха трева по слоговете, крайпътни ивици и други земеделски площи.

(2)Частните стопани, наематели, арендатори и ползватели на земеделските земи са длъжни да не допускат в обработваните от тях площи възникването на пожари и запалвания и разпространението им в съседни земи, гори, съоръжения и обекти.

Г  Л  А  В  А     VII

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38.На нарушителите на тази наредба се налага имуществена санкция или глоба в размер от 20 до 200 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание по друг специален нормативен акт.

Чл.39.Нарушенията на тази наредба се установяват с актове, съставяни от държавните служители при РСПБЗН-Плевен в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, упражняващи държавен противопожарен контрол.

Чл.40.(1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН).

(2) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Чл.41.Въз основа на съответните актове за установяване на административни нарушения, кметът на общината или упълномощен от него заместник-кмет издава наказателни постановления.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§1. По смисъла на тази наредба „обекти” са всички имоти, в т.ч. поземлени   имоти, сгради и самостоятелни обекти в тях, съоръжения, инсталации и преместваеми обекти с гъвкаво покритие.

§2. Класове по реакция на огън и степените на огнеустойчивост се определят съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм. с Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС - бр. 101 от 2010 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3. Наредбата се издава на основание чл.22 ал.1 от ЗМСМА и чл.127ж ал.1 т.2 от ППЗМВР.

§4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Пордим.

§5. Наредбата влиза в сила един месец от датата на публикуването й на Интернет страницата на Община Пордим.

§6. Отменя се Наредба за пожарната безопасност на територията на Община – Пордим, приета с Решение № 397 на Общинския съвет на Община Пордим, Протокол №32 от заседание на Общински съвет гр. Пордим, проведено на 03.12.2009г.